Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie  remontu części dachu w budynku mieszkalnym

W Białymstoku przy ul. Szpitalnej 35a

USK w Białymstoku

2017r Sierpień.

I.

Opis przedmiotu zlecenia.

1.Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zleca wykonanie

remontu części dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej 35a.

2. Wykonanie prac polega na:

-Rozebranie części dachu ( usunięcie pęcherzy)    48m²

- Wstawienie łat z papy termozgrzewalnej celem wyrównania

powierzchni dachu w ilości  48 m²

- wykonanie obróbek kominów  papą termozgrzewalną   25 m²

- Pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową  dachu w ilości 450 m²

( gruba polska)

II.

1.Termin realizacji 10 dni od chwili podpisania zlecenia.

2.Na wykonanie w/w remontu wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji

od chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

3.Termin płatności: 30 dni od chwili wystawienia i dostarczenia faktury

do kancelarii szpitala.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać:

- kosztorys na wykonanie prac zgodnie z opisem technicznym.

-  strony oferty muszą być ponumerowane.

-ofertę należy złożyć  w zamkniętej kopercie w kancelarii Uniwersyteckiego

Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. M. C. Skłodowskiej 24 a.

Kopertę należy zaadresować  na zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta: „ Wykonanie remontu części dachu w budynku mieszkalnym

w Białymstoku przy ul. Szpitalnej 35 a”.

2. Oferty należy składać do dnia 31.08.2017r.  godz9.00 w

Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

3. Otwarcie ofert i wybór oferenta dnia 31.08.2017r. o godz 10.00

w pokoju st. insp. ds. rem-bud.

4. Informacji technicznych udziela Pan Mirosław Szulimowski

Tel. Kontaktowy (85) 746 8330 ;email :mszulimowski@poczta-usk.pl

IV.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

##### Cena 100%.