Białystok, dn. 06.10.2017r.

ZP/X/17/515

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (sprawa nr 58/2017)

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak poniżej:

- dotychczasowe Załączniki nr 1.1 – 1.18 zastępuje się dokumentem „Załączniki nr 1.1 – 1.18 poprawione na dzień 06.10.2017r.”,

- dotychczasowy Załącznik nr 5 zastępuje się dokumentem „Załącznik nr 5 poprawiony na dzień 06.10.2017r.”,

Stosowne zmiany zostały naniesione i wyróżnione kolorem żółtym w ww. dokumentach, które stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Załączniki do niniejszego pisma:

- „Załączniki nr 1.1 – 1.18 poprawione na dzień 05.10.2017r.”

- „Załącznik nr 5 poprawiony na dzień 05.10.2017r.”,

Załączniki nr 1.1 – 1.18 poprawione na dzień 06.10.2017r.

Załącznik nr 1.1

Wózki anestozjologiczne – 10 szt. (Pakiet nr 1)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Konstrukcja polimerowa odporna na korozję, wózek wykonany z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością np. poliuretan Baydur. | TAK |  |  |
| 2 | Powłoka antybakteryjna | TAK |  |  |
| 3 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad | TAK/Podać | Zamknięcie na klucz – 2 pkt Inny sposób zamknięcia – 1 pkt. |  |
| 4 | Wymiary wózka wysokość ok. 95 cm , głębokość ok. 56 cm, szerokość ok. 82 cm. Wszystkie wymiary +/- 2-5 cm | TAK |  |  |
| 5 | Wózek wyposażony w samozamykające się szuflady o wysokości: ok 75 mm (+/- 5 mm ) – 2 lub 3 szuflady, ok. 150 mm ( +/- 5 mm ) – 1 szuflada, ok. 230 mm ( +/- 5 mm ) – 1 szuflada. | TAK/Podać | 3 szuflady o wysokości 75 (+/- 5 mm ) – 2 pkt 2 szuflady o wysokości 75 ( +/- 5 mm ) – 1 pkt |  |
| 6 | Pojemniki szuflad jednoczęściowe, odlane w formie bez łączenia. | TAK |  |  |
| 7 | Układ jezdny – 4 koła w tym min. 2 z pełną blokadą, antystatyczne z niebrudzącym powierzchni bieżnikiem. | TAK/Podać | 4 koła – 4 blokady – 2 pkt 4 koła – 2 blokady – 1 pkt |  |
| 8 | Blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów. | TAK |  |  |
| 9 | Uchwyt lub wyżłobienie do przetaczania wózka | TAK |  |  |
| 10 | Demontowalny kosz na odpadki umiejscowiony po prawej stronie wózka ( w stosunku do frontu wózka ), zaś po lewej z boku wózka odchylane pojemniki ( kieszenie ) w ilości 3 sztuk. | TAK |  |  |
| 11 | Nad blatem roboczym półka obrotowa z możliwością zwiększenia swoich wymiarów ( podstawowy wymiar półki przed wysunięciem ok. 20x 35 cm. Każdy wymiar ( +/- 2 cm) | TAK |  |  |
| 12 | Uchwyt do zawieszenia wlewu kroplowego. | TAK |  |  |
| 13 | Wymienione wyposażenie nie zwiększające gabarytów wózka – zintegrowane w jego obudowie | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.2

Urządzenie do manualnej wentylacji wysokimi częstotliwościami przez kaniulę konikomijną – 1 szt. (Pakiet nr 2)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Urządzenie do ręcznej wentylacji typu Jet w sytuacjach ratunkowych u pacjentów, których nie można zaintubować i nie można wentylować | TAK |  |  |
| 2 | Urządzenie napędzane ze źródła tlenu | TAK/Podać | Centralna tlenownia i przenośne źródło tlenu – 2 pkt. Centralna tlenownia – 1 pkt |  |
| 3 | Urządzenie składające się z injektora, przewodu wysokociśnieniowego oraz przewodu łączącego z kaniulą konikotomijną | TAK |  |  |
| 4 | Długość przewodu wysokociśnieniowego zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta na stanowisku intensywnej terapii, długość min. 1,5m, długość max4m | TAK/Podać | Długość przewodu: >3 – 4 m – 2 pkt >2 – 3 m – 1 pkt 1,5 – 2 m – 0 pkt |  |
| 5 | Zestaw wyposażony w kaniule konikotomijne, min. 2 szt. | TAK/Podać | 4 sztuki i więcej – 3 pkt. 3 sztuki – 2 pkt 2 sztuka – 1 pkt |  |
| 6 | W zestawie strzykawka Luer do identyfikacji położenia kaniuli | TAK |  |  |
| 7 | W zestawie pasek do przymocowania kaniuli, min. 2 szt. | TAK/Podać | 4 sztuki i więcej – 3 pkt. 3 sztuki – 2 pkt 2 sztuka – 1 pkt |  |
| 8 | Kaniula z połączeniem typu Luer | TAK |  |  |
| 9 | Całość zestawu umieszczona w poręcznym pojemniku, który umożliwia łatwe przenoszenie zestawu pomiędzy stanowiskami | TAK/Podać | Walizka – 2 pkt Torba – 1 pkt. |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.3

Stabilizator zewnętrzny miednicy – 2 szt. (Pakiet nr 3)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1. | Pas do unieruchomienia złamań miednicy u pacjentów dorosłych | TAK |  |  |
| 2. | Automatycznie blokujące się zapięcie pasa unieruchamiające złamania miednicy i tamujące ew. krwawienia wewnętrzne | TAK |  |  |
| 3. | Konstrukcja pasa w tylnej części pozwala na swobodne przesuwanie pasa pod ofiarą. | TAK |  |  |
| 4. | Materiał pasa umożliwiający diagnostykę radiologiczną po założeniu | TAK/Podać | Przenikliwy dla promieni X oraz bezpieczny w środowisku MRI – 2 pkt Przenikliwy dla promieni X – 1 pkt. |  |
| 5. | Wyprofilowanie pasa pozwala na cewnikowanie pęcherza moczowego i zapewnia dostęp do jamy brzusznej i tętnic udowych. | TAK |  |  |
| 6. | Pas umożliwiający kontrolę siły zacisku | TAK/Podać | Pas umożliwia zamknięcie niestabilnego złamania z optymalną siłą około 150 N, w przypadku użycia zbyt dużej siły – pow. 150 N – klamra automatyczne się blokuje – 2 pkt. inny mechanizm kontroli - 1 pkt |  |
| 7. | Pas wykonany z materiału nie wchłaniającego cieczy | TAK |  |  |
| 8. | Pas o długości : od: 70 do: 120 (+/-) 2 cm – 10 sztuk Pas o długości : od 80 do 125 (+/-) 2 cm – 20 sztuk Pas o długości : od 90 do 150 (+/-) 2 cm – 20 sztuk lub Pas o długości uniwersalnej dla dorosłych – 50 sztuk | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy i konserwacje | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 7. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 8. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.4

Stabilizator zewnętrzny na kończynę dolną – 2 szt. (Pakiet nr 4)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Elementy wchodzące w skład zestawu muszą zapewnić stabilne jednoczasowe unieruchomienie : nogi, ramienia, przedramienia, nadgarstka, łokcia, kostki | TAK |  |  |
| 2 | Elementy wchodzące w skład zestawu muszą być wykonane z materiałów zapewniających idealne usztywnienie, przy jednoczesnej możliwości wyginania bez powodowania trwałych odkształceń | TAK |  |  |
| 3 | Elementy zestawu po zdjęciu ich z pacjenta muszą powracać do pierwotnego kształtu, bez zmian w strukturze | TAK |  |  |
| 4 | Elementy zestawu o wielowarstwowej strukturze zapewniające odpowiednie właściwości dynamiczne unieruchomienia | TAK |  |  |
| 5 | Elementy zestawu zawierające rdzeń wykonany z neoprenu lub materiału o podobnych właściwościach | TAK/Podać | Neopren – 2 pkt Inny materiał -1 pkt |  |
| 6 | Części zewnętrzna i wewnętrzna unieruchomienia wykonane z materiału nieprzepuszczalnego dla cieczy | TAK/Podać | Laminowany nylon – 2 pkt Inny materiał – 1 pkt. |  |
| 7 | Elementy zestawu z wyraźnym oznaczeniem ( np. „góra” , „dół” ) ułatwiającym dostosowanie unieruchomienia do struktur anatomicznych | TAK/Podać | Rysunek – 4 pkt Napis – 3 pkt Kolor – 2 pkt Inne rozwiązanie – 1 pkt. |  |
| 8 | Zapięcia stabilizujące szynę muszą zapewniać niezawodność i trwałość | TAK/Podać | Regulowane pasy z klamrami – 2 pkt Rzepy – 1 pkt |  |
| 9 | Elementy zestawu muszą nadawać się do różnych metod czyszczenia | TAK/Podać | Pranie automatyczne i dezynfekcja – 2 pkt Czyszczenie manualne i dezynfekcja – 1 pkt |  |
| 10 | Wszystkie elementy zestawu muszą być skompletowane i umieszczone w wyraźnie oznakowanym odpornym na uszkodzenia pojemniku np. torba | TAK/Podać | Torba – 2 pkt Inny pojemnik – 1 pkt |  |
| 11 | Waga kompletu unieruchomień wraz z pojemnikiem ( np. torbą ) nie może przekraczać 3 kg | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy i konserwacje | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 7. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 8. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.5

Stabilizator zewnętrzny miednicy typu C – 2 szt. (Pakiet nr 5)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Mocowania klamer i belek - system szybkiego mocowanie ręcznego, wystarczające by uzyskać pełną fiksację ustawienia, bez ryzyka przemieszczenia się elementów systemu, mocowanie ostateczne jednym ruchem klucza heksagonalnego lub dynamometrycznego | TAK |  |  |
| 2 | Każda klamra, również wielofunkcyjna, wyposażona w mechanizm samotrzymający belki | TAK |  |  |
| 3 | Belka karbonowa (węglowa) o średnicy nie mniejszej niż 12mm | TAK |  |  |
| 4 | Zamawiający wymaga aby elementy lub moduły nie ulegały uszkodzeniu : | TAK |  |  |
| 5 | - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | TAK |  |  |
| 6 | - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | TAK |  |  |
| 7 | - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | TAK |  |  |
| 8 | - był odporny na korozję. | TAK |  |  |
| 9 | Jakość materiału | TAK/Podać | belki węglowe bezpieczne dla MRI 1,5-3 Tesli -15 pkt powyżej 3 Tesli – 0 pkt |  |
| 10 | Serwis pojedynczych elementów stabilizatorów | TAK/Podać | możliwość wymiany pojedynczego elementu , bez konieczności wymiany całego modułu – 15 pkt bez takiej możliwości - 0 |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy i konserwacje | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 7. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 8. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.6

Stabilizator zewnętrzny miednicy – 2 szt. (Pakiet nr 6)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Mocowania klamer i belek - system szybkiego mocowanie ręcznego, wystarczające by uzyskać pełną fiksację ustawienia, bez ryzyka przemieszczenia się elementów systemu, mocowanie ostateczne jednym ruchem klucza heksagonalnego lub dynamometrycznego | TAK |  |  |
| 2 | Każda klamra, również wielofunkcyjna, wyposażona w mechanizm samotrzymający belki | TAK |  |  |
| 3 | Belka karbonowa (węglowa) o średnicy nie mniejszej niż 12mm | TAK |  |  |
| 4 | Zamawiający wymaga aby elementy lub moduły nie ulegały uszkodzeniu : | TAK |  |  |
| 5 | - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | TAK |  |  |
| 6 | - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | TAK |  |  |
| 7 | - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | TAK |  |  |
| 8 | - był odporny na korozję. | TAK |  |  |
| 9 | Jakość materiału | TAK/Podać | belki węglowe bezpieczne dla MRI 1,5-3 Tesli -15 pkt powyżej 3 Tesli – 0 pkt |  |
| 10 | Serwis pojedynczych elementów stabilizatorów | TAK/Podać | możliwość wymiany pojedynczego elementu , bez konieczności wymiany całego modułu – 15 pkt bez takiej możliwości - 0 |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy i konserwacje | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 7. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 8. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.7

Stabilizator zewnętrzny na kończynę górną – 6 szt. (Pakiet nr 7)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Kompatybilne z częścią centralną klamry typu T proste i kątowe, przynasadowe proste i kątowe, stabilizujące szyjkę i głowę kości udowej pod katem 125°, z wymaganym zakresem ruch przy zaopatrywaniu stawu łokciowego, przezierne dla RTG, z wymaganym zakresem ruch przy zaopatrywaniu stawu skokowego, pozwalające na transport wolnego odłamu | TAK |  |  |
| 2 | Zamawiający wymaga aby elementy lub moduły nie ulegały uszkodzeniu : | TAK |  |  |
| 3 | - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | TAK |  |  |
| 4 | - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | TAK |  |  |
| 5 | - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | TAK |  |  |
| 6 | - dostarczył instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej (3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | TAK |  |  |
| 7 | - był odporny na korozję | TAK |  |  |
| 8 | Uniwersalność modułów: | TAK/Podać | każdy wybrany komponent modularny pasujący do części centralnej -15 pkt nie spełniający parametru - 0 |  |
| 9 | Serwis pojedynczych elementów stabilizatorów | TAK/Podać | możliwość wymiany pojedynczego elementu , bez konieczności wymiany całego modułu – 15 pkt bez takiej możliwości - 0 |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy i konserwacje | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 7. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 8. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.8

Stabilizator zewnętrzny na kończynę dolną – 6 szt. (Pakiet nr 8)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Kompatybilne z częścią centralną klamry typu T proste i kątowe, przynasadowe proste i kątowe, stabilizujące szyjkę i głowę kości udowej pod katem 125°, z wymaganym zakresem ruch przy zaopatrywaniu stawu łokciowego, przezierne dla RTG, z wymaganym zakresem ruch przy zaopatrywaniu stawu skokowego, pozwalające na transport wolnego odłamu | TAK |  |  |
| 2 | Zamawiający wymaga aby elementy lub moduły nie ulegały uszkodzeniu : | TAK |  |  |
| 3 | - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | TAK |  |  |
| 4 | - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | TAK |  |  |
| 5 | - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | TAK |  |  |
| 6 | - dostarczył instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej (3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | TAK |  |  |
| 7 | - był odporny na korozję | TAK |  |  |
| 8 | Uniwersalność modułów: | TAK/Podać | każdy wybrany komponent modularny pasujący do części centralnej -15 pkt nie spełniający parametru - 0 |  |
| 9 | Serwis pojedynczych elementów stabilizatorów | TAK/Podać | możliwość wymiany pojedynczego elementu , bez konieczności wymiany całego modułu – 15 pkt bez takiej możliwości - 0 |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy i konserwacje | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 7. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 8. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.9

Zestaw do repozycji i stabilizacji złamań kości piszczelowej (radiolucent triangle) – 4 szt. (Pakiet nr 9)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Pozycjonery do kości piszczelowej i udowej oraz stawu kolanowego | TAK |  |  |
| 2 | Zamawiający wymaga aby elementy lub moduły nie ulegały uszkodzeniu : | TAK |  |  |
| 3 | - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | TAK |  |  |
| 4 | - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | TAK |  |  |
| 5 | - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | TAK |  |  |
| 6 | - dostarczył instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej (3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | TAK |  |  |
| 7 | Jakość materiału | TAK/Podać | wszystkie elementy autoklawowalne -15 pkt nie autoklawowalne – 0 pkt |  |
| 8 | Serwis pojedynczych elementów pozycjonera | TAK/Podać | możliwość wymiany pojedynczego elementu pozycjonera – 15 pkt bez takiej możliwości – 0 pkt |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy i konserwacje | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 7. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 8. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.10

Rozwiertak szpikowy giętki czołowy – 6 szt. (Pakiet nr 10)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| Rozwiertak szpikowy giętki czołowy – 1 szt., o parametrach jak poniżej: | TAK |  |  |
| 1 | Uniwersalny napęd wiertarsko – pilarski akumulatorowy do wierteł, brzeszczotów – urządzenie to musi zapewniać użycie wierteł mocowanych uchwytem 3 – szczękowym (o ø min. 0 – 7,4mm), drutów Kirschnera, brzeszczotów i wierteł giętkich Kuntschera. Silnik o mocy 220 W. Szczelna obudowa tytanowa, pozwalająca na mycie mechaniczne we wszystkich preparatach dezynfekcyjnych. Oscylacja płynnie regulowana w zakresie min. 0 – 15.000 / min oraz obroty prawe i lewe, płynnie regulowane, funkcja nawiercania (3/4 obrotu w jedną stronę i ¼ w przeciwną). Blokada włącznika przed przypadkowym użyciem. W komplecie 1 akumulator. – 1 szt. | TAK/Podać | kaniulacja wiertarki: 0,6-3,8mm i więcej – 10 pkt mniej niż 0,6-3,8mm – 0 pkt. |  |
| 2 | Nasadka szybkozłącza typu Kirschner bezkluczowa do drutów o zakresie nie mniejszym niż 0,6 – 4,0 mm. Kaniulacja 4 mm. Moment obrotowy 5 Nm i obroty o – 1000 / min. System zaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów. – 1 szt. | TAK |  |  |
| 3 | Nasadka frezarska szybkozłączna AO. Moment obrotowy.19 Nm i obroty. o-250/min – 1 szt. | TAK/Podać | moment obrotowy funkcji frezowania (min 12 Nm): 18 Nm i więcej – 10 pkt 12-18 Nm – 0 pkt |  |
| 4 | Adapter szybkozłączny AO → DIN do rozwiertakó starego typu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 5 | Nasadka szybkozłaczna typu AO do wierteł, gwintowników, grotów o średnicy chwytu 0,2 – 7,4 mm. Kaniulacja 4 mm. Moment obrotowy 5Nm i obroty 0-1000/min – 1 szt. | TAK |  |  |
| 6 | Nasadka szybkozłaczna typu Jacobs z kluczem lub bezkluczowa do wierteł, gwintowników, grotów o średnicy chwytu 0,2 – 7,4 mm. Kaniulacja 4 mm. Moment obrotowy 5Nm i obroty 0-1000/min – 1 szt. | TAK/Podać | zakres chwytu nasadki Jacobs: 6- 6,8mm i więcej – 10 pkt. mniej niż 0,6- 6,8mm – 0 pkt |  |
| 7 | Nasadka pilarska ze szybkozłączem do brzeszczotów. – 1 szt. | TAK/Podać | zakres oscylacji piły: 0-14000 1/min i więcej – 10 pkt. mniej niż 0-14000 1/min – 0 pkt. |  |
| 8 | Ładowarka akumulatorów z 4 gniazdami do ładowania ze wskaźnikiem ładowania przy każdym gnieździe, Automatyczny wyłącznik ładowania po osiągnięciu stanu naładowania akumulatora. Sygnalizacja świetlna lub akustyczna o skończonym procesie ładowania. Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh. System diagnostyczny akumulatorów. – 1 szt. | TAK |  |  |
| 9 | Kabel sieciowy w wtykiem Euro, dugośc min 4metry. – 1 szt. | TAK |  |  |
| 10 | Kosz sterylizacyjny ze stelażem do jednego napędu oraz wyposażenia, przystosowany do mycia mechanicznego – 1 szt. | TAK |  |  |
| 11 | Pokrywa kontenera z termiostabilnego tworzywa z filtrami na min 4000 cykli – 1 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Wanna kontenera aluminiowa z ergonomicznymi rączkami (blokującymi się pod katem 90 st.) – 1 szt. | TAK |  |  |
| Rozwiertak szpikowy giętki czołowy – 1 szt., o parametrach jak poniżej: | TAK |  |  |
| 13 | Uniwersalny napęd wiertarsko – pilarski akumulatorowy do wierteł, brzeszczotów – urządzenie to musi zapewniać użycie wierteł mocowanych uchwytem 3 – szczękowym (o ø min. 0 – 7,4mm), drutów Kirschnera, brzeszczotów i wierteł giętkich Kuntschera. Silnik o mocy 220 W. Szczelna obudowa tytanowa, pozwalająca na mycie mechaniczne we wszystkich preparatach dezynfekcyjnych. Oscylacja płynnie regulowana w zakresie min. 0 – 15.000 / min oraz obroty prawe i lewe, płynnie regulowane, funkcja nawiercania (3/4 obrotu w jedną stronę i ¼ w przeciwną). Blokada włącznika przed przypadkowym użyciem. W komplecie 1 akumulator. – 1 szt. | TAK |  |  |
| 14 | Nasadka szybkozłącza typu Kirschner bezkluczowa do drutów o zakresie nie mniejszym niż 0,6 – 4,0 mm. Kaniulacja 4 mm. Moment obrotowy 5 Nm i obroty o – 1000 / min. System zaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów. – 1 szt. | TAK/Podać | zakres chwytu nasadki Kirschner: 0,6- 3,6mm i więcej – 10 pkt. mniej niż 0,6- 3,6mm – 0 pkt. |  |
| 15 | Nasadka frezarska szybkozłączna AO. Moment obrotowy.19 Nm i obroty. o-250/min – 1 szt. | TAK |  |  |
| 16 | Adapter szybkozłączny AO → DIN do rozwiertakó starego typu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 17 | Nasadka szybkozłaczna typu AO do wierteł, gwintowników, grotów o średnicy chwytu 0,2 – 7,4 mm. Kaniulacja 4 mm. Moment obrotowy 5Nm i obroty 0-1000/min – 2 szt. | TAK |  |  |
| 18 | Nasadka szybkozłaczna typu Jacobs z kluczem lub bezkluczowa do wierteł, gwintowników, grotów o średnicy chwytu 0,2 – 7,4 mm. Kaniulacja 4 mm. Moment obrotowy 5Nm i obroty 0-1000/min – 1 szt. | TAK/Podać | zakres chwytu nasadki Jacobs: 6- 6,8mm i więcej – 10 pkt. mniej niż 0,6- 6,8mm – 0 pkt |  |
| 19 | Nasadka pilarska ze szybkozłączem do brzeszczotów. – 1 szt. | TAK/Podać | zakres oscylacji piły: 0-14000 1/min i więcej – 10 pkt. mniej niż 0-14000 1/min – 0 pkt. |  |
| 20 | Olej do napędów w postaci sprayu. – 2 szt. | TAK |  |  |
| 21 | Akumulatory NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie – 2 szt. | TAK |  |  |
| 22 | Kosz sterylizacyjny ze stelażem do jednego napędu oraz wyposażenia, przystosowany do mycia mechanicznego – 1 szt. | TAK |  |  |
| 23 | Pokrywa kontenera z termiostabilnego tworzywa z filtrami na min 4000 cykli – 1 szt. | TAK |  |  |
| 24 | Wanna kontenera aluminiowa z ergonomicznymi rączkami (blokującymi się pod katem 90 st.) – 1 szt. | TAK |  |  |
| Rozwiertak szpikowy giętki czołowy – 2 szt., o parametrach jak poniżej: | TAK |  |  |
| 25 | Kosz sterylizacyjny ze stelażem do rozwiertaków – 1 szt. | TAK |  |  |
| 26 | uchwyt długi rozwiertaka do jamy szpikowej o szybkozłączu AO – 1 szt. | TAK |  |  |
| 27 | lanca prowadząca długa – 1 szt. | TAK |  |  |
| 28 | rączka T – 1 szt. | TAK |  |  |
| 29 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 9mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 30 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 9,5mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 31 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 10mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 32 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 10,5mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| Rozwiertak szpikowy giętki czołowy – 2 szt., o parametrach jak poniżej: | TAK |  |  |
| 33 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 11mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 34 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 11,5mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 35 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 12mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 36 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 12,5mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 37 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 13mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 38 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 14mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 39 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 15mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 40 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 16mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 41 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 17mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 42 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 18mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 43 | rozwiertak do jamy szpikowej, średnica 19mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| Wymagania wspólne dla wszystkich rozwiertaków: | TAK |  |  |
| 44 | mycie mechaniczne napędów, nasadek na dedykowanym koszu | TAK |  |  |
| 45 | wymienne ogniwa akumulatorowe | TAK |  |  |
| 46 | szczelna obudowa, pozwalająca na mycie i dezynfekcję we wszelkich preparatach | TAK |  |  |
| 47 | kontenery sterylizacyjne z filtrami na minimum 4000 cykli | TAK |  |  |
| 48 | szybkozłącza (bezkluczowe, bezśrubowe połączenia) wszystkich nasadek, ostrzy, wierteł | TAK |  |  |
| 49 | silnik o mocy nie mniejszej niż 200 W | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.11

Zestaw narzędzi chirurgicznych – 1 szt. (Pakiet nr 11)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1. | Zestaw narzędzi chirurgicznych o składzie jak poniżej: | TAK/Podać | Narzędzia ocechowane symbolem Klinika ORL – 5 pkt, Brak ocechowania – 0 pkt. |  |
| 2. | Tacka ze stali nierdzewnej o wymiarach 200 (+/-10)x100(+/-10)x50(-10) mm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Kosz ze stali nierdzewnej z pokrywą, wymiary 240 (+/-20)x250(+/-20)x40(+10) mm, z wydzieloną przestrzenią na bardzo małe/delikatne narzędzia oraz mocowaniem instrumentarium, 1 szt. | TAK |  |  |
| 4. | Haczyk typu Zenner, dł. końcówki 0,2 mm, długość całkowita 16,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 5. | Haczyk typu Plester, dł. końcówki 0,2 mm, długość całkowita 16 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 6. | Haczyk typu Plester, dł. końcówki 0,6 mm, długość całkowita 16 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 7. | Elewator typu Beales, rozmiar końcówki 1x6mm, dł. całkowita 16,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 8. | Kiureta typu House dwustronna, zakrzywiona, końcówki 1,5 i 1,8 mm, dłuość całkowita 17 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 9. | Kiureta typu House dwustronna, zakrzywiona, końcówki 2,2 i 2,5 mm, dłuość całkowita 17 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 10. | Kiureta typu House dwustronna, zakrzywiona, końcówki 2,3 i 2,7 mm, dłuość całkowita 17 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 11. | Kleszczyki uszne typu Hartmann, delikatne, proste, ząbkowane końcówki, rozmiar 0.8x6.0mm, dł. robocza 8 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 12. | Kleszczyki uszne typu Hartmann, delikatne, proste, ząbkowane końcówki, rozmiar 0.8x4mm, dł. robocza 8 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 13. | Kleszczyki uszne typu Hartmann, delikatne, zakrzywione w prawo, ząbkowane końcówki, rozmiar 0.8x4.0mm, dł. robocza 8 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 14. | Kleszczyki uszne typu Hartmann, delikatne, zakrzywione w lewo, ząbkowane końcówki, rozmiar 0.8x4.0mm, dł. robocza 8 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 15. | Kleszczyki uszne typu Fish, bardzo delikatne, proste, ząbkowane końcówki, rozmiar 0.6x4mm, dł. robocza 8 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 16. | Nożyczki uszne typu Shea-Belucci, proste, bardzo delikatne, końcówka 7 mm, dł. robocza 8 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 17. | Nożyczki uszne typu Fish, proste, bardzo delikatne, końcówka 2 mm, dł. robocza 8 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 18. | Nożyczki proste, ostro zakończone, dł.11,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 19. | Kleszczyki typu Dieter, tnące do góry, dł. robocza 8 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 20. | Kleszczyki typu Dieter, tnące w dół, dł. robocza 8 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 21. | Przymiar do protezek ucha środkowego, 0/3.5/4/4.5 mm, dł. 16 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 22. | Tacka przygotowawcza do implantów, ze stali nierdzewnej, ze skalą, 1 szt. | TAK |  |  |
| 23. | Wziernik uszny typu Holmgren, rozszerzalny, czarny, Ø zew. 6mm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 24. | Pętla uszna typu Krause, długość 18 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 25. | Druty do pętli typu Krause, dł. 7,5 cm, Ø 0,2mm, 12 szt. | TAK |  |  |
| 26. | Adapter typu House do rurek ssących, z przyłączem typu Luer, dł. 5,2 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 27. | Kaniula ssąca typu HOUSE, luer-lock, dł. 7 cm, Ø 0,6 mm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 28. | Kaniula ssąca typu HOUSE, luer-lock, dł. 7 cm, Ø 0,8 mm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 29. | Raspator typu Wullenstein, delikatnie zagięty, szer. 4 mm, długość 16 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 30. | Pęseta chirurgiczna typu Adson, ząbki 1:2, dł. 12 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 31. | Nożyczki proste, wzmocnione końcówki TC, ostre, dł.11,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 32. | Nożyczki zakrzywione, wzmocnione końcówki TC, ostre, dł. 11,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 33. | Nożyczki typu Metzenbaum, zakrzywione, tępe, dł. całkowita 14,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 34. | Nożyczki typu uniwersalne, zakrzywione, tępe-ostre, dł.12 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 35. | Igłotrzymacz typu Halsey, wzmocnione końcówki TC, dł. 13 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 36. | Nóż okrągły typu Rosen, zagięty 45 st., końcówka 1,5 mm, dł. 16,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 37. | Nóż okrągły typu Rosen, zagięty 45 st., końcówka 2 mm, dł. 16,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 38. | Nóż okrągły typu Rosen, zagięty 45 st., końcówka 2,5 mm, dł. 16,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 39. | Nóż okrągły typu Rosen, zagięty 90 st., końcówka 2 mm, dł. 16,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 40. | Nóż typu Plester, końcówka 2,3 x 3,5 mm, długość całkowita 16,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 41. | Nóż typu Wullenstein, 1,5 mm x 7 mm, długość.16,5 cm , 1 szt. | TAK |  |  |
| 42. | Mikro-igła typu Wullstein,delikatnie zagięta, ostro zakończona, dł. 16,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 43. | Mikrohaczyk zakrzywiony 90 st., rozmiar końcówki 0,4 mm,dł. 16,5 cm , 1 szt. | TAK |  |  |
| 44. | Perforator typu FISCH, śr. 0,3 mm, dł. 16 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 45. | Perforator typu FISCH, śr. 0,4 mm, dł. 16 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 46. | Perforator typu FISCH, śr. 0,5 mm, dł. 16 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 47. | Perforator typu FISCH, śr. 0,6 mm, dł. 16 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 48. | Kleszcze naczyniowe typu HALSTEAD typu "Mosquito", proste, dł. 12,5 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 49. | Kleszcze naczyniowe typu HALSTEAD typu "Mosquito", zakrzywione, dł. 14 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 50. | Obustronnie zakończone narzędzie o dł. całkowitej 23,5 cm, z jednej strony zakończone sondą z końcówką kulkową 1,75 mm i zgięciem pod kątem 19°, z drugiej elewatorem typu Freer o szerokości 4,5 mm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 51. | Kleszczyki nosowe typu BLAKESLAY, bransze 3,5 mm, 0 st. , dł. robocza 15 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 52. | Punch z branszą skierowaną ku górze, odwrotnie tnący, cięcie 1,5 mm, dł. robocza 10 cm, 2 szt | TAK |  |  |
| 53. | Kleszczyki naczyniowe typu Rankin, dł. całkowita 16 cm, 5 szt. | TAK |  |  |
| 54. | Igłotrzymacz typu CRILE-WOOD, bransze utwardzane węglikiem wolframu, dł. całkowita 18 cm, 4 szt. | TAK |  |  |
| 55. | Igłotrzymacz typu SENNING, smukłe bransze utwardzane węglikiem wolframu, dł. całkowita 17 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 56. | Nożyczki typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo/tępe, dł. całkowita 18 cm, 6 szt. | TAK |  |  |
| 57. | Haczyk dwuzębny typu JOSEPH-COTTLE, ostry, szer. 5 mm, wykończenie w czarnym kolorze, dł. całkowita 16 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 58. | Haczyk jednozębny typu COTTLE, ostry, dł. całkowita 15 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 59. | Elewator typu WULLSTEIN, o dużym kącie zakrzywienia, dł. robocza 16 cm, szer. 5,5mm, 2 szt. | TAK |  |  |
| 60. | Wanna bez perforacji na dnie (wym. zew. 300 x 274 x 120 mm), 3 szt. | TAK |  |  |
| 61. | Pokrywa kompatybilna z wanną o wym. 300 x 274 x 120 mm, uchwytami blokującymi się pod kątem 90 st. oraz filtrem umołziwijącym wykonanie co najmniej 5000 cykli sterylizacji, 3 szt. | TAK |  |  |
| 62. | Kosz bez nóżek o wym. 243 x 253 x 64 mm, 3 szt. | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy i konserwacje | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 7. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 8. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.12

Endoskopy nosowe 0 st., 30 st., 70 st. kpl – 1 szt. (Pakiet nr 12)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Endoskopy 4K | TAK |  |  |
| 2 | Optyka 4K, 4mm, 0st dł 177mm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 3 | Optyka 4K, 4mm, 30 st. dł 177mm – 1szt. | TAK |  |  |
| 4 | Optyka 4K, 4mm, 45st dł 177mm – 1szt. | TAK |  |  |
| 5 | Światłowód śr 2,8mm, długość 3m – 2szt. | TAK |  |  |
| 6 | Pompa płucząca do zaoferowanych optyk z kompletem płaszczy – 1szt. | TAK |  |  |
| 7 | Typ sterylizacji | TAK/Podać | Możliwość sterylizacji w autoklawie bez ograniczeń czasowych – 5 pkt Brak możliwości sterylizacji w autoklawie – 0 pkt. |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.13

Śrubokręt pod kątem – 3 szt. (Pakiet nr 13)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Kompatybilny z używanym w Klinice systemem minipłytek i wkrętów firmy DePuy Synthes (Johnson& Johnson Company) | TAK |  |  |
| 2 | Prędkość wiercenia | TAK/Podać | >= 1700 obr./min. – 3 pkt. < 1700 obr./min. – 1pkt. |  |
| 3 | Prędkość wejściowa | TAK/Podać | >= 3500 obr./min. – 3 pkt. < 3500 obr./min. |  |
| 4 | Możliwość zamontowania ramienia zapobiegającego spadaniu śruby z gwintu | TAK |  |  |
| 5 | Adaptor do aerozolu do wkrętaka 90° sztuk 1 | TAK |  |  |
| 6 | Spray do konserwacji wiertarki 400ml sztuk 1 | TAK |  |  |
| 7 | Trzon do wkrętaka 90° | TAK |  |  |
| 8 | Chwytak do śrub # 1.5 i 2.0mm, do wkrętaka 90° sztuk 1 | TAK |  |  |
| 9 | Chwytak do śrub # 2.4mm, do wkrętaka 90° sztuk 1 | TAK |  |  |
| 10 | Oprawka gwintowa, bez wstawki, do wkrętaka 90° sztuk 1 | TAK |  |  |
| 11 | Rękojeść do wkrętaka 90° sztuk 1 | TAK |  |  |
| 12 | Rączka obrotowa do wkrętaka 90° sztuk 1 | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.14

Lampa czołowa światłowodowa – 2 szt. (Pakiet nr 14)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Lampy kompatybilne z źródłem światła firmy STORZ użytkowanym w Klinice | TAK |  |  |
| 2 | Kabel światłowodowy | TAK/Podać | >= 3m dł. – 3pkt. < 3m dł. – 1pkt. |  |
| 3 | Lekki czepiec z możliwością regulacji obwodu i głębokości osadzenia | TAK |  |  |
| 4 | Wysokość i kąt oświetlenia regulowany przez pojedyncze pokrętło | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość podczepienia pryzmatu video | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6 | Wielkość pola oświetlenia przy odległości pracy 40 cm – 35 mm -135 mm | TAK |  |  |
| 7 | Regulacja wielkości pola oświetlenia z pomocą wymiennej tulejki do sterylizacji | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8 | Jasność świecenia z 20 cm | TAK/Podać | >= 50 000 lux – 3pkt. < 50 000 lux – 1 pkt. |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.15

Oprogramowanie oraz oprzyrządowanie do procedur neurofizjologii śródoperacyjnej potencjałów wzrokowych VEP

kompatybilne z posiadanym sprzętem – 1 szt. (Pakiet nr 15)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
|  | Oprogramowanie do procedur neurofizjologii śródoperacyjnej, pozwalające na ocenę wzrokowych potencjałów wywołanych VEP | TAK |  |  |
|  | Kompatybilne z zestawem monitoringu śródoperacyjnego ISIS IOM, posiadanym przez klinikę | TAK |  |  |
|  | Gogle stymulacyjne LED dla pacjenta do wzrokowych potencjałów wywołanych VEP, współpracujące z zestawem. Dł. przewodu 3-4 m, do dezynfekcji powierzchniowej; impulsy stymulacyjne monofazowe pozytywne, negatywne i bifazowe | TAK |  |  |
|  | a) średnica elektrod (min. 18mm): | TAK/Podać | 18-20 mm - 5 pkt >20 mm - 0 pkt |  |
|  | Elektroda siatkowa do odbioru potencjałów z kory mózgowej, 1 pasek 4-kontaktowy (1x4), platynowo-irydowa, implantowalna do 30 dni, produkt sterylny jednorazowy. Sterylny uchwyt do przewodu elektrody w zestawie. Przewód przyłączeniowy do elektrod siatkowych przedłużający, łączący elektrody siatkowe z przewodem przedłużającym, dł. 3 - 4 m, autoklawowalny. Przewód przedłużający, łączący przewód przyłączeniowy (maksymalnie 2 x 4) ze wzmacniaczem referencyjnym ISIS, dł. 2 m, autoklawowalny. Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej. | TAK |  |  |
|  | a) Intensywność stymulacji | TAK/Podać | 500-20000lux - 5pkt <. 500 lub >20.000 lux - 0 pkt |  |
|  | b) Ilość kanałów referencyjnych oprogramowania elektrody siatkowej 4-kontaktowej | TAK/Podać | ≥ 8 kanałów – 5 pkt < 8 kanałów – 0 pkt |  |
|  | c) Odstęp między elektrodami | TAK/Podać | ≥10mm – 5 pkt >10 mm – 0 pkt |  |
|  | d) Szer. paska elektrody | TAK/Podać | 8-10 mm- 10 pkt < 8 mm - 5 pkt >10 mm - 0 pkt |  |
|  | Sprzęt do monitorowania potencjałów wywołanych SEP i AEP u pacjentów nieprzytomnych, w stanie ciężkim oraz w śpiączce, w celu kontroli stanu mózgu i pnia mózgu. Parametry stymulatora AEP wersja USB: Natężenie stymulacji: 30 dB – 95 dB; Napięcie na wyjściu: maks. 2,5 V rms; Kanały stymulacyjne: 2; Impedancja: 10Ω ABR (ang. Auditory Brainstem Response); Czas trwania impulsu: 50-300µs; Tempo stymulacji: 5.6/11.1/22.2Hz. Słuchawki douszne (min . 50 szt.) z silikonowymi przewodami oraz zatyczkami do uszu. Kabel o dł. min. 2 m., z wtykiem męskim do słuchawek i wtykiem męskim do głowicy Headbox | TAK |  |  |
|  | a) Natężenie stymulacji (przedział od „a” do „b”) |  | Przedział (od „a” do „b”) gdzie: „a”: =30dB – 10 pkt >30dB – 0 pkt „b”: =95dB – 10 pkt <95dB – 0 pkt |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

*  największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.16

Śrubokręt pod kątem – 3 szt. (Pakiet nr 16)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Śrubokręt kątowy do wewnątrzustnej osteosyntezy kąta i gałęzi żuchwy kompatybilny z używanym w Klinice systemem minipłytek i wkrętów firmy KLS Martin | TAK |  |  |
| 2 | Niski profil głowy śrubokrętu | TAK/Podać | =<8mm – 3 pkt. >8mm – 1 pkt. |  |
| 3 | Wiertła oraz groty śrubokrętu mocowane centralnie w głowie śrubokrętu bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
| 4 | Śrubokręt wyposażony w odłączane pokrętło dające przełożenie 1.75:1, z możliwością podłączenia motoru | TAK |  |  |
| 5 | Maksymalna prędkość wejściowa | TAK/Podać | >= 10000 obr./min. – 3pkt. < 10000 obr./min. – 1pkt. |  |
| 6 | Maksymalny moment obrotowy narzędzia | TAK/Podać | >= 120 Ncm – 3pkt. < 120Ncm – 1pkt. |  |
| 7 | Śrubokręt wyposażony w uchwyt trzymający śruby o średnicy do 2.5 mm oraz odpowiadające im płytki i dystraktory | TAK |  |  |
| 8 | Kompletny śrubokręt kątowy wraz z rękojeścią obrotową oraz elementem trzymającym śruby – 1 szt | TAK |  |  |
| 9 | Wiertło WSD, 1.5x5 mm – 1 szt | TAK |  |  |
| 10 | Wiertło WSD, 1.5x7 mm – 2 szt | TAK |  |  |
| 11 | Wiertło WSD, 1.5x9mm – 2 szt | TAK |  |  |
| 12 | Wiertło WSD, 1.5x13mm – 1 szt | TAK |  |  |
| 13 | Grot śrubokrętu systemu 2.0 mm, typ pogłębiony krzyżak – 2 szt. | TAK |  |  |
| 14 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania małych elementów – 1 szt | TAK |  |  |
| 15 | Kosz sterylizacyjny z pokrywką, do przechowywania i sterylizacji wszystkich części śrubokrętu – 1 szt | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.17

Lampa czołowa światłowodowa – 2 szt. (Pakiet nr 17)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Lampy kompatybilne z źródłem światła firmy STORZ użytkowanym w Klinice | TAK |  |  |
| 2 | Kabel światłowodowy | TAK/Podać | >= 3m dł. – 3pkt. < 3m dł. – 1pkt. |  |
| 3 | Lekki czepiec z możliwością regulacji obwodu i głębokości osadzenia | TAK |  |  |
| 4 | Wysokość i kąt oświetlenia regulowany przez pojedyncze pokrętło | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość podczepienia pryzmatu video | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6 | Wielkość pola oświetlenia przy odległości pracy 40 cm – 35 mm -135 mm | TAK |  |  |
| 7 | Regulacja wielkości pola oświetlenia z pomocą wymiennej tulejki do sterylizacji | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8 | Jasność świecenia z 20 cm | TAK/Podać | >= 50 000 lux – 3pkt. < 50 000 lux – 1 pkt. |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Załącznik nr 1.18

Ultradźwiękowy detektor przepływu SD2 z głowicą 8 MHz do szybkiej przesiewowej

diagnostyki chorób naczyń w warunkach SOR – 2 szt. (Pakiet nr 18)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwiający szeroki kąt widzenia. Wyświetlacz z prezentacją krzywych prędkości przepływu krwi . | TAK |  |  |
| 2 | Dwukierunkowe krzywe prędkości przepływu krwi generowane w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 3 | Funkcja przewijania umożliwia przeglądanie długotrwałego badania | TAK/NIE | Tak - 5 Nie - 0 |  |
| 4 | Dwa tryby badania dla tętnic i żył | TAK |  |  |
| 5 | Port USB dla wygodnego ładowania oraz wymiany danych z systemem komputerowym, oraz moduł Bluetooth i standardowe złącze słuchawek stero | TAK |  |  |
| 6 | Zapis badań na karcie pamięci micro SD | TAK/NIE | Tak – 1 Nie - 0 |  |
| 7 | zapis krzywych przepływu krwi wraz z dźwiękiem. Zapisane dane mogą być przeglądane w późniejszym czasie lub wytransferowane do opcjonalnego oprogramowania w celu pogłębionej analizy | TAK |  |  |
| 8 | Urządzenie automatycznie dodaje znacznik daty i czasu do każdego zapisanego badania. | TAK/NIE | Tak – 5 Nie - 0 |  |
| 9 | Na wyposażeniu sonda o częstotliwości 8 MHz | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

#### Załącznik nr 5

Wzór umowy nr .... /ZP/17

zawarta w dniu …………...2017 r. w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

.........................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

............................................................................................................................. reprezentowaną przez:

.........................................................................................

.........................................................................................

zwaną dalej w tekście Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0108-16-00/3/2017/3 Projektu „Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku” nr POIS.09.01.00-00-0108/16, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oraz współfinansowany przez Ministra Zdrowia, w ramach wniosku/-ów inwestycyjnego/-ych nr …………

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa, zainstalowanie i serwisowanie fabrycznie nowego/ych:

  - Wózki anestezjologiczne (w zakresie Pakietu nr 1), *

  - Urządzenie do manualnej wentylacji wysokimi częstotliwościami przez kaniulę konikotomijną (w zakresie Pakietu nr 2), *

  - Stabilizator zewnętrzny miednicy (w zakresie Pakietu nr 3), *

  - Stabilizator zewnętrzny na kończynę dolną (w zakresie Pakietu nr 4), *

  - Stabilizator zewnętrzny miednicy typu C (w zakresie Pakietu nr 5), *

  - Stabilizator zewnętrzny miednicy (w zakresie Pakietu nr 6), *

  - Stabilizator zewnętrzny na kończynę górną (w zakresie Pakietu nr 7), *

  - Stabilizator zewnętrzny na kończynę dolną (w zakresie Pakietu nr 8), *

  - Zestaw do repozycji i stabilizacji złamań kości piszczelowej (radiolucent triangle) (w zakresie Pakietu nr 9), *

  - Rozwiertak szpikowy giętki czołowy (w zakresie Pakietu nr 10), *

  - Zestaw narzędzi chirurgicznych (w zakresie Pakietu nr 11), *

  - Endoskopy nosowe 0st., 30 st., 70st.  Kpl (w zakresie Pakietu nr 12), *

  - Śrubokręt pod kątem (w zakresie Pakietu nr 13), *

  - Lampa czołowa światłowodowa (w zakresie Pakietu nr 14), *

  - Oprogramowanie oraz oprzyrządowanie do procedur nurofizjologii śródoperacyjnej potencjałów wzrokowych VEP kompatybilne z posiadanym sprzętem  (w zakresie Pakietu nr 15), *

  - Śrubokręt pod kątem (w zakresie Pakietu nr 16), *

  - Lampa czołowa światłowodowa (w zakresie Pakietu nr 17), *

  - Ultradźwiękowy detektor przepływu SD2 z głowicą 8mhz dc- szybkiej przesiewowej diagnostyki chorób naczyń w warunkach SOR (w zakresie Pakietu nr 18), *

zwanych/ego dalej Sprzętem, w zakresie Pakietu/ów nr: ….., wyszczególnionego/ych w Załączniku nr 1 (Formularz cenowy) oraz Załącznikach nr 1.1 - 1.18 (Arkusze parametrów granicznych), oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie użytkowania Sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z Sprzętem instrukcje obsługi w języku polskim, oraz karty gwarancyjne na poszczególne elementy Sprzętu.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy cenę zawartą w Ofercie zgodnie z „Formularzem cenowym” na łączną wartość brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………….……...… ), tj:

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 1 brutto: …………… zł (słownie: ………….……...… ),

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 2 brutto: …………… zł (słownie: ………….……...… ),

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 3 brutto: …………… zł (słownie: ………….……...… ),

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 4 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 5 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 6 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 7 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 8 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 9 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 10 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 11 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 12 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 13 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 14 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 15 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 16 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 17 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

  - * wartość brutto w zakresie Pakietu nr 18 brutto: ………… zł (słownie: ………….……...… ).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny określonej w Umowie w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej, zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, uzgodnionego i podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

- Cena określona w ust. 2 nie wzrośnie, również w przypadku istotnej lub nadzwyczajnej zmiany okoliczności.

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku określonego modelu Sprzętu dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę na produkt o tych samych albo lepszych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej, niż zawarta w ofercie. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

  - odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy;

  - jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest:

- zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załącznikach do niego oraz ofertą Wykonawcy;

- wolny od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych;

- fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy;

- wyprodukowany w 2017 r.;

- zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w celu wykazania tego Wykonawca posiada wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni jest zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego;

- kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do używania zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych lub technicznych.

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt:

- posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem;

- odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia;

- spełnia warunki uprawniające do posługiwania się oznakowaniem CE w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 i ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;

- gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego;

- zapewnia wymagany poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych;

- nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzenia nim;

- wyposażony jest w najaktualniejszą, pełną i polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnione o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej,  niezbędnego do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.) – jeżeli dotyczy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu należytej staranności profesjonalisty, zachowując wszelkie parametry oraz wymagania i warunki techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wszelkie niezbędne czynności konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego i celu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wzajemną kompatybilność Sprzętu oraz do dołożenia wszelkich koniecznych starań w celu zapewnienia kompatybilności Sprzętu z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie Sprzętu i jego współdziałanie z określonymi instalacjami Zamawiającego po ich montażu i uruchomieniu, w szczególności w przypadku zaoferowania całości lub części Sprzętu, elementów, podzespołów itp. równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.

- W przypadku zakłóceń lub niemożności uruchomienia określonych instalacji, w szczególności wskutek dostarczenia całości lub części Sprzętu, elementów, podzespołów itp. składających się na Przedmiot Umowy równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej ich wymiany oraz montażu innych, nowych zapewniających prawidłowe działanie Sprzętu i jego współdziałanie z instalacjami, urządzeniami i wyposażeniem Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wadliwości w funkcjonowaniu Sprzętu lub innych instalacji Zamawiającego.

§ 4

- Wykonując Przedmiot Umowy, Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

  - dostarczenia, rozładunku, montażu i pierwszego uruchomienia Sprzętu;

  - zabezpieczenia Sprzętu i mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zdekompletowaniem w związku z czynnościami określonymi w pkt 1;

  - zainstalowania oprogramowania we wszystkich tego wymagających elementach Sprzętu;

  - instalacji Sprzętu;

  - zainstalowania i podłączenia wymagających tego elementów Sprzętu do infrastruktury Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  - właściwego oznakowania Sprzętu oznaczeniami licencyjnymi;

  - dostarczenia wypełnionych paszportów technicznych Sprzętu i pozostałej jego dokumentacji, najpóźniej z momentem przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego;

  - nieodpłatnego przeszkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy oraz w zakresie jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;

  - usunięcia na swój koszt wszelkich śmieci (opakowania, taśmy, itp.), zanieczyszczeń i innych zbędnych Zamawiającemu rzeczy pozostałych po wykonaniu czynności określonych w pkt 1 - 8.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni wszelkie materiały niezbędne do pierwszego uruchomienia Sprzętu, jego sprawdzenia oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego.

- Przez instalacje Sprzętu należy rozumieć: ustawienie Sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, podłączenie do instalacji i urządzeń współpracujących, jeżeli jest to wymagane oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania.

- Przez pierwsze uruchomienie Sprzętu należy rozumieć takie uruchomienie jego elementów po uprzedniej instalacji, które zapewnia prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie z użyciem wszystkich funkcji Sprzętu i wyposażenia dodatkowego oraz zainstalowanego oprogramowania.

- Wykonawca odpowiada w szczególności za:

  - uszkodzenie, zdekompletowanie lub zniszczenie Sprzętu oraz szkodę w mieniu Zamawiającego spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, chociażby szkoda ta została wyrządzona wyłącznie przy okazji bez bezpośredniego związku z wykonywaniem Umowy. Nienaprawienie przez Wykonawcę szkody powstałej w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim, stanowi przeszkodę do podpisania protokołu odbioru. Wartość szkody może zostać ustalona w protokole podpisanym przez Strony, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszenie jego wynagrodzenia o wartość tak ustalonej szkody;

  - wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona Umowę z tym, że dla przypisania Wykonawcy odpowiedzialności wystarczającym jest stwierdzenie, że jego działanie naruszające Umowę skutkowało chociażby nieznacznym wzrostem prawdopodobieństwa szkody.

§ 5

  - Wykonawca wykona Umowę:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

- zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania Umowy z podwykonawcą, nie później niż na 7 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru;

- przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

- ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie ..................... (maksymalnie ………. tygodni) od daty podpisania Umowy (nie później jednak niż do dnia 30.11.2017r.).

- Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy wraz z fakturą lub dokumentem WZ określającym ilość 
i cenę jednostkową Sprzętu do Magazynu Medycznego lub Magazynu Techniczno - Gospodarczego Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok, a następnie zainstaluje Sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy, instalacji i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed ich planowanym terminem

- Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu realizacji umowy (dostawa i zainstalowanie sprzętu, oraz szkolenie personelu). Zamawiający wymaga 
3 egzemplarzy oryginałów protokołu: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

- Nazwa sprzętu, oraz pozostałych pozycji zawartych w formularzu cenowym, uwidocznionych na fakturze i wszystkich protokołach musi być identyczna jak podana przez Zamawiającego w tabeli w Formularzu cenowym.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych na Sprzęcie.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od dnia uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w ust. 1.

§ 7

- Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w czasie uzgodnionym z Zamawiającym osób wskazanych przez Zamawiającego, nie później niż w terminie określonym w § 6 ust. 1.

- Każde szkolenie zostanie potwierdzone protokołem, zawierającym w szczególności zakres szkolenia (konspekt i odpisy materiałów przekazanych uczestnikom), ilość godzin, datę i podpisy osób uczestniczących w szkoleniu oraz podpis osób szkolących. Protokół sporządza Wykonawca. Protokół szkolenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; Zamawiający może odmówić zatwierdzenia protokołu w sytuacji stwierdzenia niezgodności przeprowadzonego szkolenia z warunkami wynikającymi w Umowy.

- Dokumenty przekazane przez Wykonawcę oraz informacje (materiały) przekazane w trakcie szkolenia muszą pozwolić jednoznacznie ustalić, które czynności konserwacyjne, naprawy i przeglądy są zastrzeżone dla podmiotów innych niż Zamawiający. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki wykonania przez Zamawiającego czynności do których nie był uprawniony, a w szczególności ich wadliwe wykonanie.

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenie Sprzętu, spowodowanie wadliwego jego działania lub wywołania innych niekorzystnych skutków w następstwie używania Sprzętu, jego konserwacji, wykonywania drobnych napraw lub przeglądów zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją obsługi lub innymi informacjami w tym przedmiocie (zwłaszcza przekazanymi w czasie szkolenia).

- Wykonawca odpowiada za wszystkie dalsze konsekwencje zdarzeń określonych w ust. 5.

§ 8

- Po wykonaniu czynności określonych w Umowie, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości przystąpienia do odbioru Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, najpóźniej w dniu odbioru Sprzętu, następujące dokumenty sporządzone w języku polskim (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych):

- instrukcję używania Sprzętu oraz zainstalowanego oprogramowania;

- deklaracje zgodności CE (chyba że została złożona wraz z dokumentacja przetargową);

- karty gwarancyjne producenta;

- paszporty techniczne (wypełnione po uruchomieniu Sprzętu);

- niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy).

- wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej Sprzętu;

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów Sprzętu;

- pełne oprogramowanie potrzebne do używania Sprzętu  zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne);

- umowy licencyjne oprogramowania określonego w pkt 8 – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać  do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy – jeżeli dotyczy;

- całość dokumentacji przekazywanej przez producenta.

- Zamawiający dokona odbioru po pierwszym uruchomieniu Sprzętu  i spełnieniu przez Wykonawcę innych warunków określonych w Umowie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do odbioru Przedmiotu Umowy.

- Odbioru ze strony Zamawiającego dokona ………………………………………………..

- W trakcie odbioru Zamawiający dokona, w szczególności sprawdzenia prawidłowości instalacji i uruchomienia Sprzętu.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy na piśmie. Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze zostaną przerwane czynności związane z odbiorem, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przeszkód w realizacji odbioru w terminie nie dłuższym nie 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości.

- Przeszkodą w dokonaniu odbioru leżącą po stronie Wykonawcy jest w szczególności każda niezgodność Sprzętu z warunkami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami i Umowie wraz z załącznikami, niedostarczenie dokumentu w języku polskim określonego w ust. 2, jak też nieprzeprowadzenie wszystkich szkoleń zgodnie z Umową oraz niezapewnienie kompatybilności Sprzętu zgodnie z § 3 ust. 3 – 5. Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość przystąpienia do odbioru.

- Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo-odbiorczym. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu, jak również zaginięcia przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego, co do potencjalnej niezgodności przedmiotu umowy ze SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo praktycznej weryfikacji dostarczonego przedmiotu umowy poprzez wykonanie badania przez niezależną jednostkę naukowo-badawczą (tj. ekspertów, rzeczoznawców, biegłych sądowych itp.) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca ponosi koszt ekspertyzy, jeśli okaże się, że przedmiot umowy jest niezgodny ze SIWZ.

§ 9

- Z tytułu należytego wykonania Umowy, w tym wykonania wszystkich obowiązków określonych w Umowie, przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

- netto: ..............................  (słownie: …………………………………………… …/100) złotych;

- VAT - stawka........ %, co stanowi: ……………………(słownie: ………………………… …/100) złotych;

- brutto: ..............................  (słownie: …………………………………………… …/100) złotych.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, montażu i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez obie strony  protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych szkoleń, na rachunek bankowy Wykonawcy w

…………………………………………………………………………………………………………...…..

o nr ……………………………………………………………………………….…………………………..

zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z umową.

- W przypadku, gdy daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i protokołu szkolenia nie są jednakowe, termin płatności liczony jest od daty protokołu podpisanego z datą późniejszą. W przypadku, gdy data wpływu faktury do Zamawiającego jest późniejsza niż data podpisania protokołów zdawczo – odbiorczego i szkolenia personelu, termin płatności liczony jest od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru bankowego i konieczności zmiany umowy z tego wynikającej.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca udziela ............ miesięcznej gwarancji na Sprzęt. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za serwis, konserwację, przeglądy i naprawy Sprzętu.

- W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta Sprzętu, zasad wiedzy technicznej lub doświadczenia zawodowego oraz naprawy Sprzętu będą wykonane na koszt Wykonawcy, w szczególności koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych użytych do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.

- Zakres i wstępne terminy przeglądów zostaną określone w instrukcjach obsługi 
dostarczonych wraz z Sprzętem.

- Przeglądy konserwacyjne / serwisowe będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym 
z bezpośrednim użytkownikiem danego Sprzętu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli zgodnie z ust. 2 – 3, przeglądy należy Wykonywać rzadziej niż raz w roku, Wykonawca przeglądy wykonuje co najmniej raz w roku.

- Ostatni obowiązkowy przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej, niż 14 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie wykona ostatniego przeglądu stanu technicznego do końca okresu gwarancji określonego w ust. 1 w czasie określonym w zdaniu poprzednim, gwarancja obowiązuje nadal do czasu wykonania przez Wykonawcę ostatniego przeglądu stanu technicznego i usunięcia stwierdzonych w jego czasie wad lub usterek.

- Podczas ostatniego przeglądu stanu technicznego, Wykonawca zapewni nieodpłatne zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania Sprzętu.

- Przeglądy i naprawy wykonuje serwis Wykonawcy potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonych wraz ze Sprzętem paszportach technicznych. W okresie gwarancji Wykonawca prowadzi paszporty techniczne Sprzętu i pozostałą dokumentację Sprzętu – w taki sposób, aby wskazane dokumenty spełniały wymogi określone w art. 90 ust. 6 – 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

- W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi przez producenta (kartą gwarancyjną), a warunkami gwarancji określonymi w Umowie, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 11

- Celem wykonania usług konserwacyjnych / serwisowych lub naprawy, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do Sprzętu w terminie ustalonym z bezpośrednim użytkownikiem Sprzętu.

- W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie ………. godzin; za reakcje serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę.

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek, zakończy się w terminie …… dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski 
– do ………. dni roboczych. Konieczność importu i jego dokonanie Wykonawca musi udokumentować w postaci załączników do protokołu naprawy.

- W przypadku, gdy naprawa nie zakończy się w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zapewni element zastępczy lub sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy. Element zastępczy lub sprzęt zastępczy musi być dostarczone nie później, 
niż w dniu upływu terminu określonego w ust. 3. Parametry elementu / sprzętu zastępczego
nie mogą być gorsze / niższe, niż Sprzętu naprawianego.

- Zamawiający może na umotywowany wniosek Wykonawcy oznaczyć dłuższy termin dostarczenia elementu / Sprzętu  zastępczego, a nawet zwolnić Wykonawcę z tego obowiązku w części lub w całości. Zwolnienie określone w zdaniu poprzednim powinno zostać połączone z określeniem czasu na jaki zwolnienie to zostaje udzielone; w braku takiego zastrzeżenia wynosi ono 3 dni.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi dostarczenia elementu / Sprzętu zastępczego, Zamawiający może podjąć na koszt i ryzyko Wykonawcy wszelkie działania konieczne dla zapewnienia zaspokojenia potrzeb Zamawiającego, które zaspokajał Sprzęt, w szczególności może we własnym zakresie nająć/wydzierżawić element / sprzęt zastępczy albo zlecać udzielanie świadczeń, do wykonywania których konieczny jest Sprzęt innemu podmiotowi.

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania Sprzętu, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową Sprzętu i dostarczy ją do bezpośredniego 
do użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Sprzętu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu, konserwacji, serwisu i naprawy:

- zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej;

- z należytą starannością profesjonalisty;

- w sposób niezakłócający pracy Zamawiającego, a w przypadku, gdy zakłóceń nie da się uniknąć, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia skutecznych działań celem minimalizacji wywołanych zakłóceń;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zakresu BHP i ppoż.;

- zgodnie z właściwościami Sprzętu;

- z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych (części zamiennych i innych materiałów wykorzystywanych do konserwacji i naprawy) nowych, oryginalnych i odpowiedniej jakości.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie Sprzętu
ze względu na jego niesprawność, przy czym każda rozpoczęta doba niesprawności Sprzętu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Czas planowych przeglądów Sprzętu przeprowadzanych bez zwłoki, nie wydłuża okresu gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po upływie okresu jej obowiązywania, jeżeli wadę, usterkę lub inną niesprawność zgłosił w okresie gwarancji. Zastrzeżenie zdania poprzedniego stosuje się również w sytuacji, gdy nieusunięcie lub nienależyte usunięcie usterki zgłoszonej w okresie gwarancji, skutkowało dalej idącym uszkodzeniem rzeczy lub pogłębieniem niesprawności nawet po upływie okresu gwarancji.

§ 12

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Sprzętu przez czas równy okresowi udzielonej gwarancji, nie krócej niż przez 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy, jak również w przypadku opóźnienia przenoszącego 5 dni roboczych, Zamawiający może zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy naprawę, serwis, konserwację lub przegląd osobie trzeciej. Należności określone w zdaniu poprzednim są płatne w terminie 10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego przez Zamawiającego; postanowienie § 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia, na warunkach określonych w odrębnej umowie, odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

- Mając na uwadze postęp technologiczny, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne dostępne na rynku w dniu naprawy, zapewniające niezakłóconą pracę sprzętu, gdy niemożliwa będzie wymiana uszkodzonych części na takie same.

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem ex tunc w przypadku:

- opóźnienia Wykonawcy w należytym wykonaniu Umowy przenoszącego 10 dni roboczych;

- powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o złożeniu przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy, jak też oświadczeń określonych w § 2;

- niezgodności Sprzętu zaoferowanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy albo Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy z warunkami określonymi w SIWZ i załącznikach do niego lub w Umowie i załącznikach do niej;

- zniszczenia, zdekompletowania lub uszkodzenia Sprzętu przez Wykonawcę lub wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie dopuszczonym przez te ustawy;

- innego rażącego naruszenia Umowy;

- w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 6).

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa zachowując formę pisemną nie później niż w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiajacego informacji o zajściu okoliczności określonej w ust. 1.

- W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że naruszenie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części w zakresie tych elementów Sprzętu, co do których nastąpiło bezpośrednio naruszenie Umowy określone w ust. 1.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,2 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy względem terminów określonych w Umowie, a w szczególności w:

  - § 2 ust. 2 pkt 5,

  - § 3 ust. 5,

  - § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem § 13 ust 1 pkt 7,

  - § 8 ust. 2,

  - § 10 ust. 4;

  - § 11 ust. 2 – 4,

  - § 11 ust. 8;

- 2 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określonemu w § 11 ust. 9 - 10 lub § 12 ust. 3;

- 5 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia warunkom określonym w § 2;

- 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 w przypadku niezapewnienia kompatybilności Sprzętu zgodnie z § 3 ust. 3 – 5;

- 5 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy niedostarczony w terminie dokument określony w § 8 ust. 2, jeżeli pomimo jego braku doszło do odbioru;

- 10 % wartości Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiający wystawi i przesyła dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

- Po upływie terminu określonego w ust. 3 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokumentu obciążeniowego), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Jeżeli Wykonawca uchybił terminowi określonemu w § 11 ust. 3 (z zastrzeżeniem § 11 ust. 5) dochowując jednak terminu określonego w § 11 ust. 4, kary umownej określonej w ust. 1 pkt 1 lit. f za naruszenie § 11 ust. 3 nie nalicza się.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 15

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych w zakresie:

  - wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową;

  - dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

  - w zakresie terminów wykonania Umowy przez Wykonawcę, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;

  - warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;

  - numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego Umowie;

  - zmiany postanowień Umowy korzystnej dla Zamawiającego, a polegające w szczególności na wydłużeniu okresu gwarancji, zastąpienia Sprzętu urządzeniami o wyższych parametrach lub funkcjonalności;

  - zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;

  - zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jest połączona z inną zmianą Umowy korzystną dla Zamawiającego;

  - zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych Sprzętu, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, zmiana sposobu konfekcjonowania – tj. zamienny/równoważny produkt o niegorszych parametrach technicznych, produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony po cenie nie wyższej niż cena określona w Umowie.

- Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem wartości wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia przez niego konieczności zmiany oraz udokumentowania okoliczności uzasadniających dopuszczalność zmiany Umowy.

§ 16

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu …………………….………… tel.: ………………, fax:………….…….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę;

- serwisu Sprzętu i obowiązków gwarancyjnych…………………………….………… tel.: …………………, fax: ……….…….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących umowy  jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołów  jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołów  jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 17

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych lub faktycznych, których skutkiem byłaby zmiana wierzyciela Zamawiającego albo upoważnienie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 18

- Mając na uwadze, iż realizacja przez Wykonawcę umowy jest związana z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego, Zamawiający, będący Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach.

- Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr l00 poz.1024).

- Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 19

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% wartości całego zamówienia podanej w ofercie.

§ 20

- Załączniki do Umowy oraz dokumentacja postępowania o nr …………. istotna dla określenia zakresu zobowiązania Wykonawcy (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi udzielane w toku postępowania na pytania Wykonawców) stanowią integralną cześć Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy wykonywaniu Umowy będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania drugiej Stronie, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do Umowy ……………………………

Oznaczenie postępowania: ……………….

PROTOKÓŁ ZDAWCZO –ODBIORCZY

sporządzony w dniu …………………

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |  |
| ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A |  |
| 15-276 Białystok |  |

- Zamawiający na podstawie umowy nr ………………… z dnia ………… odbiera następujący Sprzęt:

| Lp. | Producent sprzętu/urządzenia | Dokładny opis dostarczonego i uruchomionego urządzenia, zgodnego z ofertą i umową: określający nazwę, typ, model, nr katalogowy, producenta, rok produkcji | Nr fabryczny/ seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

- Zamawiający oświadcza, że:

- Wykonawca dokonał instalacji i uruchomienia w/w urządzeń w dniu ……………………………….;

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca w dniach …………………………………….. przeprowadził szkolenie z zakresu prawidłowej obsługi i podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji w/w urządzeń,

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- dostarczony Sprzęt jest zgodny w zakresie ilościowym i rzeczowym oraz spełnia wszystkie parametry techniczne i inne wymogi określone szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami oraz Umowie wraz z załącznikami;

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty określone w SIWZ wraz z załącznikami oraz Umowie wraz z załącznikami, sporządzone w języku polskim i prawidłowo uzupełnione;

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

- Wykonawca wykonał inne obowiązki określone w Umowie, wg wiedzy Zamawiającego na dzień podpisania niniejszego protokołu;

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

- Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do dostarczonego Sprzętu oraz wykonania innych obowiązków Wykonawcy

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest produktem fabrycznie nowym, a data jego produkcji nie jest wcześniejsza niż 2017 r.

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Zamawiającemu następujące dokumenty, do w/w Sprzętu:

- …

- …

- Zamawiający odmawia podpisania Protokołu (wstrzymuje czynności odbiorowe) z uwagi na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |