Białystok, dn. 30.11.2017r.

ZP/XI/17/880

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 42/2017)

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak poniżej:

- dotychczasowy Załącznik nr 1 zastępuje się dokumentem „Załącznik nr 1 poprawiony na dzień 30.11.2017r.”,

Stosowne zmiany zostały naniesione i wyróżnione kolorem żółtym w ww. dokumentach, które stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 2 do SIWZ  „Formularz ofertowy” w punkcie nr 4 wykreśla omyłkowo umieszczony zapis: „Uwaga: jest to parametr podlegający ocenie.”

Załącznik do niniejszego pisma:

- „Załącznik nr 1 poprawiony na dzień 30.11.2017r.”,

„Załącznik nr 1 poprawiony na dzień 30.11.2017r.”

PAKIET NR 1

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 -parametrowe testy paskowe do analizy parametrów fizyko-chemicznych moczu kompatybilne z analizatorem półautomatycznym |  | Suche testy paskowe do badania 10 parametrów moczu (ph, ciężar właściwy, leukocyty, erytrocyty, azotany, glukoza, białko, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen) za pomocą analizatora półautomatycznego Suche testy paskowe, które eliminują wpływ kwasu askorbinowego na otrzymywany wynik | op. po 100 szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski kalibracyjne |  | Paski kalibracyjne kompatybilne z analizatorem półautomatycznym | op po 50 szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna na 2 poziomach do oceny parametrów fizyko-chemicznych moczu na analizatorze półautomatycznym |  | Roztwory kontrolne gotowe do użycia na dwóch poziomach do oceny parametrów fizyko-chemicznych moczu za pomocą analizatora półautomatycznego | op po 12 ml | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier termoczuły do drukarki wewn. aparatu półautomatycznego do analizy moczu |  | Drukowanie wyników kontroli/kalibracji | rolka | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy paskowe do analizy parametrów fizyko-chemicznych moczu kompatybilne z analizatorem automatycznym |  | Testy paskowe do analizy fizyko-chemicznych parametrów moczu: białko, glukoza, ketony, pH, erytrocyty, leukocyty, bilirubina, urobilinogen, nitraty. Suche testy paskowe, które eliminują wpływ kwasu askorbinowego na otrzymywany wynik | op. po 400 szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna na 2 poziomach do oceny parametrów fizyko-chemicznych na analizatorze automatycznym |  | Roztwory kontrolne gotowe do użycia na dwóch poziomach do oceny parametrów fizyko-chemicznych moczu na analizatorze automatycznym | op po 12 ml | 24 |  |  |  |  |  |
| 7 | Materiały zużywalne |  | Materiały zużywalne konieczne do pracy analizatora | komplet | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola badania ogólnego moczu na analizatorze półautomatycznym i automatycznym | próbki kontrole parametrów fizyko-chemicznych badania ogólnego moczu nie rzadziej niż 4 razy do roku oraz 4 zdjęcia komórek i/lub składników moczu także 4-razy do roku - w ilości przewidzianej na wszystkie trzy analizatory razem | - Kontrola typu „LABQUALITY” : do oceny parametrów fizyko-chemicznych moczu (glukoza, ketony, białko, pH, azotyny, krwinki (hemoglobina), leukocyty, ciężar właściwy) - Kontrola do badania osadu moczu (typu: LABQUALITY e-scheme) tj. ocena zdjęć komórek i składników osadu moczu barwionych przeżyciowo przesyłanych drogą internetową. | komplet | min. 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Dzierżawa 2 półautomatycznych analizatorów do badania cech fizykochemicznych moczu przy pomocy pasków testowych, oraz

1 automatycznego analizatora do oceny parametrów fizykochemicznych moczu, wraz z dodatkowym wyposażeniem, na okres 2 lat

Szczegółowa specyfikacja, wymogi graniczne analizatorów oraz dodatkowego wyposażenia*:

a) 2 półautomatyczne analizatory do badania cech fizykochemicznych moczu przy pomocy pasków testowych, wraz z dodatkowym wyposażeniem:

- 2 analizatory wraz z dodatkowym wyposażeniem: główny - rok produkcji nie starszy niż 2015 r., oraz back up z przystawką osadową - nie starszy niż 2013 r.

- automatyczny transport pasków do i z aparatu

- odczyt 10 parametrów moczu  (pH, ciężar właściwy, leukocyty, erytrocyty, azotany, glukoza, białko, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen)

- czułość dla glukozy nie wyższa niż 40 mg/dl

- automatyczna korekcja SG  próbek moczu o odczynie silnie zasadowym

- eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki oznaczeń glukozy

- kalibracja analizatora nie częściej niż raz na miesiąc

- kompensacja pomiaru ciężaru właściwego moczu uwzględniająca zabarwienie

- tryb pracy z szybkością  min 500 oznaczeń/godz. (aparat połączony z komputerem)

- dotykowy ekran

- czytnik kodów kreskowych

- posiadanie wewnętrznej drukarki termicznej

- możliwość wyboru jednostek pomiarowych, opcji przejrzystości, barwa moczu odczytywana automatycznie

- możliwość dowolnego ustawienia kolejności parametrów na wydruku

- flagowanie wyników patologicznych

- pamięć wewnętrzna powyżej 1000 wyników

- identyfikacja próbki za pomocą klawiatury numerycznej

- gotowość do pracy w każdej chwili (stan oczekiwania)

- gwarancja na analizatory wraz z dodatkowym wyposażeniem, przez cały okres trwania umowy;

- całodobowa gotowość do przyjęcia zgłoszenia o awarii sprzętu, przyjazd serwisu i wdrożenie naprawy do 24 godzin od zgłoszenia awarii;

- czas skutecznej naprawy do 72 godzin. W przypadku przedłużającej się skutecznej naprawy powyżej 72 godzin, wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze;

- bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu na dzierżawiony sprzęt – wg zaleceń producenta, minimum raz w roku;

- instrukcja obsługi analizatorów oraz ulotki odczynników w języku polskim;

- wraz z analizatorami należy dostarczyć: zestaw komputerowy (oddzielnie do każdego analizatora), w którego skład wchodzą: komputer z nagrywarką DVD, z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem antywirusowym i pakietem biurowym w języku polskim, monitorem o przekątnej min. 17 cali i drukarką, zapewniające współpracę i dwustronną komunikację z analizatorami, zasilacze UPS do analizatorów i zestawów komputerowych;

- podłączenie analizatorów wraz z komputerami do sieci komputerowej szpitala i skonfigurowanie ich z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Centrum firmy Marcel, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

b) 1 automatyczny analizator do oceny parametrów fizykochemicznych moczu, wraz z dodatkowym wyposażeniem

- analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem, fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2015r.;

- automatyczna analiza 12 parametrów fizykochemicznych moczu: kolor, klarowność, SG, pH, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, leukocyty, krew (erytrocyty /hemoglobina ), azotyny

- zastosowanie suchych testów paskowych, które eliminują wpływ kwasu askorbinowego na wynik badania

- fizyczny pomiar SG i przejrzystości (refraktometria, turbidymetria)

- kalibracja wykonywana nie częściej niż raz na cztery tygodnie

- długa stabilność pasków testowych w aparacie, nie krócej niż 2 tygodnie

- objętość próbki do oznaczania nie więcej niż 2 ml

- automatyczne rozpoczęcie analizy po zładowaniu próbek rutynowych lub cito

- mieszanie próbki moczu przed pobraniem do analizy oraz mycie igły pobierającej po każdym cyklu pomiarowym

- analizator wyposażony w detektor poziomu płynu i detektor kolizji

- analizator wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych

- analizator wyposażony w podajnik na minimum 70 próbek z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora

- automatyczne powiadomienie o zapełnieniu pojemnika na odpady, możliwość zmiany ustawienia poziomu ostrzegawczego

- analizator posiadający łączną pamięć pozwalającą na przechowywanie minimum 10 000 wyników

- moduł QC z graficzną prezentacją krzywych L – J

- paski testowe konfekcjonowane w opakowania nie mniejsze niż 300 pasków, umożliwiające bezpośrednie załadowanie do analizatora

- funkcja interreaktywnej pomocy – instrukcja krok po kroku

- modem dla zdalnego wsparcia technicznego i aplikacyjnego

- gwarancja na analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem, przez cały okres trwania umowy;

- całodobowa gotowość do przyjęcia zgłoszenia o awarii sprzętu, przyjazd serwisu i wdrożenie naprawy do 24 godzin od zgłoszenia awarii;

- czas skutecznej naprawy do 72 godzin. W przypadku przedłużającej się skutecznej naprawy powyżej 72 godzin, wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze;

- bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu na dzierżawiony sprzęt – wg zaleceń producenta, minimum raz w roku;

- instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki odczynników w języku polskim;

- wraz z analizatorem należy dostarczyć: zestaw komputerowy, w którego skład wchodzą: komputer z nagrywarką DVD, z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem antywirusowym i pakietem biurowym w języku polskim, monitorem o przekątnej min. 17 cali i drukarką, zapewniające współpracę i dwustronną komunikację z analizatorami, zasilacze UPS do analizatora i zestawu komputerowego;

- podłączenie analizatorów wraz z komputerami do sieci komputerowej szpitala i skonfigurowanie ich z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Centrum firmy Marcel, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego aparatu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 24 m-cy dzierżawy | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 24 m-cy dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Główny analizator półautomatyczny do badania cech fizykochemicznych moczu przy pomocy pasków testowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Analizator back-up półautomatyczny do badania cech fizykochemicznych moczu przy pomocy pasków testowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Automatyczny analizator do oceny parametrów fizykochemicznych moczu |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw komputerowy |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Zasilacze UPS ** |  | min. 1 szt. |  |  |  |  |

* Rozpatrywane będą tylko te oferty, które spełniają wszystkie punkty warunków granicznych

** Zamawiający wymaga dostarczenia takiej ilości zasilaczy UPS, aby zapewnić podłączenie trzech analizatorów oraz wszystkich urządzeń zestawów komputerowych

Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: .............................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 2

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik Nonne Appelta | Do badania odczynu globulinowego w płynie mózgowo-rdzeniowym | Czułość > 20 mg globulin /dl | op po 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyn Samsona | Odczynnik do pleocytozy |  | op po 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sudan III |  | Płyn Sudan III do wybarwiania tluszczu | op po 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10% kwas sulfosalicylowy | Odczynnik | Do oznaczania białka w PMR | op po 500 ml | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyn w areozolu do utrwalania preparatów cytologicznych | Utrwalacz do preparatów cytologicznych | Płyn w areozolu do utrwalania preparatów cytologicznych typu: Fixocyt | op aerozol po 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Barwnik May- Grunwalda do mikroskopii optycznej- roztwór eozyny i błękitu metylenowego w 31% metanolu |  | Wynik barwienia komórek: Erytrocyty- rózowe do ceglastych Jadra – fioletowe Ziarnistości 7ozynofilii- czerwone do czerwono- brazowych Ziarnistości neutrofili- jasno fioletowe Cytoplazma limfocytów- niebieska | op po 500 ml | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Barwnik Giemzy do mikroskopii optycznej- roztwór eozyn i eozyny w 44% metanolu |  | Wynik barwienia komórek: Erytrocyty- bezowo- brązowe Jadra – fioletowe Ziarnistości 7ozynofilii- ceglaste do czerwono-brązowych Ziarnistości neutrofili- czerwono- fioletowe Cytoplazma limfocytów- niebieska | op po 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Komora zliczeniowa Fuchs-Rosenthal z zaciskami sprężystymi do liczenia cytozy w płynach z jam ciała i PMR |  | Komora z siatka zawierającą 16 dużych kwadratów o powierzchni 1 mm2 każdy, które podzielone są na 16 małych kwadratów o długości boku wynoszącej 0,25 mm i o powierzchni równej 0,0625 mm2. Komora przeznaczona do zliczania komórek w płynach (np. z jam ciała, mózgowo-rdzeniowym) | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cytoset- zestaw do wykonywania preparatów cytologicznych w cytowirówce MPW 342 |  | Zestaw= podstawka+ wkładka cyto + uszczelka 6,2 mm+ korek+ szkiełko mikroskopowe+ bibuła filtracyjna z otworem  9,5mm i 12,5mm Probówka zlewowa | zest po 100 szt | 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Bibuła filtracyjna z otworem | bibuła filtracyjna z otworem  9,5mm | Bibuła filtracyjna z otworem  9,5mm (do zestawu cytowirówki MPW 342) | zest po 100 szt | 9 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności: poz. nr 1-5: minimum …... miesięcy, poz. nr 6,7: minimum …... miesięcy, poz. nr 8-10: minimum …... miesięcy

(poz. nr 1-5: minimum 6 miesięcy, poz. nr 6,7: minimum 12 miesięcy, poz. nr 8-10: minimum 24 miesięcy)

Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 3

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski testowe dwuparametrowe do oceny albuminurii |  | Paski testowe do oznaczania stężenia albuminy i kreatyniny w moczu i obliczenia współczynnika albumina/kreatynina czyi tzw. albuminurii* w jednorazowej próbce moczu | op po 25 szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski testowe 9-parametrowe do oceny parametrów fizykochemicznych moczu |  | Paski testowe do odczytu 9 parametrów moczu (glukoza, białko, albumina, ciała ketonowe, kreatynina, pH, krew, nitraty, leukocyty) Do wyliczenia współczynnika białko całkowite/kreatynina oraz albumina/kreatyniny w jednorazowej próbce moczu | op po 25 szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola zewnatrzlaboratoryjna do półilościowej oceny albuminy i kreatyniny oraz współczynnika albumina/kreatynina w jednorazowej próbce moczu | nie częściej niż 2 razy do roku* | Kontrola typu: LABQUALITY - Albumina i kreatynina w moczu oraz współczynnika albumina/kreatynina w jednorazowej próbce moczu nie częściej niż 2 razy do roku | 1 kontrola | 8 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 4

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albumina w surowicy i w płynach z jam ciała |  | Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia albuminy w surowicy i w płynach z jam ciała, metodą spektrofotometryczną, z zielenią bromokrezolową (BCG). | op. (1 op. po 120 testów) | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | Albumina w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym |  | Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia albuminy w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym metodą immunoturbidymetryczną. | op. (1 op. po 100 testów) | 47 |  |  |  |  |  |
| 3 | Białko całkowite w surowicy |  | Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia białka całkowitego w surowicy metodą biuretową. | op. (1 op. po 250 testów) | 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Białko całkowite w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym |  | Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia białka całkowitego w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym metodą kolorymetryczną z czerwienią pirogalolową. | op. (1 op. po 270 testów) | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Glukoza w płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy, moczu |  | Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym, w moczu i w surowicy metodą enzymatyczną z heksokinazą i dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową. | op. (1 op. po 500 testów) | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kreatynina w moczu |  | Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia kreatyniny w moczu metodą enzymatyczną, kolorymetryczną. | op. (1 op. po 270 testów) | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zasadowy roztwór myjący |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kwaśny roztwór myjący |  |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kalibrator do oznaczeń białka całkowitego w surowicy, albuminy w surowicy i w płynach z jam ciała, glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. | Poziom 1 | Kalibrator do oznaczeń białka całkowitego w surowicy, albuminy w surowicy i w płynach z jam ciała, glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. | op. (1 op.po 4 x 5 ml) | 7 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kalibrator do oznaczeń białka całkowitego w surowicy, albuminy w surowicy i w płynach z jam ciała, glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. | Poziom 2 | Kalibrator do oznaczeń białka całkowitego w surowicy, albuminy w surowicy i w płynach z jam ciała, glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. | op. (1 op. po 4 x 5 ml) | 7 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kalibrator do oznaczeń albuminy w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym. |  | Kalibrator do oznaczeń albuminy w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym. | op. (1 op. po 2 ml) | 9 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kalibrator do oznaczeń białka całkowitego w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym. |  | Kalibrator do oznaczeń białka całkowitego w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym. | op. (1 op. po 1 ml) | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kontrola do oznaczeń białka całkowitego w surowicy, albuminy w surowicy i w płynach z jam ciała, glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. | Poziom prawidłowy | Kontrola do oznaczeń białka całkowitego w surowicy, albuminy w surowicy i w płynach z jam ciała, glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. | op. (1 op. po 4 x5 ml) | 18 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kontrola do oznaczeń białka całkowitego w surowicy, albuminy w surowicy i w płynach z jam ciała, glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. | Poziom patologiczny | Kontrola do oznaczeń białka całkowitego w surowicy, albuminy w surowicy i w płynach z jam ciała, glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. | op. (1 op. po 4 x5 ml) | 18 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kontrola do oznaczeń albuminy w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym. |  | Kontrola do oznaczeń albuminy w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym. | op. (1 op. po 2 ml) | 35 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kontrola do oznaczeń kreatyniny i białka całkowitego w moczu. | Poziom 1 | Kontrola do oznaczeń kreatyniny i białka całkowitego w moczu. . | op. ( 1 op. po 3 x 10 ml) | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kuwety reakcyjne |  | Materiał zużywalny do analizatora. | op. (1 op. po 2500 szt.) | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kubeczki próbkowe |  | Materiał zużywalny do analizatora. | op. (1 op. po 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Strzykawki reagent |  | Część zużywalna do analizatora. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Filtr wodny |  | Część zużywalna do analizatora. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Lampa halogenowa |  | Część zużywalna do analizatora. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Wymagania dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki, surowice kontrolne, kalibratory, płyny myjące pochodziły od jednego producenta.

2. Zaoferowane odczynniki powinny mieć aplikacje do aparatu ACCENT 200 – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy należy dołączyć po podpisaniu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia ww. aplikacji do aparatu i uruchomieniu poszczególnych badań na własny koszt tj. z użyciem pakietu startowego odczynników, z  poz. od  1 do 6 oraz  kalibratorów i materiału kontrolnego.

4. Zamawiający wymaga, aby wyłącznie do odczynników zawierających preparaty niebezpieczne , Wykonawca posiadał aktualne karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych (dotyczy odczynników dla których istnieje prawny wymóg posiadania ww. dokumentów) – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy należy dołączyć po podpisaniu umowy.

5.Odczynniki w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie umieszczenie na pokładzie analizatora , bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania poza pokładem.

6.. W celu wykazania, że oferowane odczynniki są kompatybilne z aparatem i nie uszkadzają toru pomiarowego, Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd serwisowy raz w roku wraz z kalibracją urządzenia z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych, przez autoryzowany serwis.

Wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 5

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania białka całkowitego |  | Zestaw do oznaczania białka całkowitego metodą kolorymetryczną, biuretową | op po 6 x 60 ml | 8 |  |  |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Wartość netto Pakietu nr 5 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 6

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynnik RF (czynnik reumatoidalny) z kontrolą | testy wykorzystujące metodę aglutynacji lateksowej | Test, w którym cząsteczki lateksu są opłaszczone ludzką gamma-globuliną. Reakcja aglutynacji zachodzi w obecności czynnika reumatoidalnego (RF). Zestaw jest wyposażony w pozytywną i negatywną kontrolę. | op po 100 oznaczeń | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | ASL Slidex | testy wykorzystujące metodę aglutynacji lateksowej | Oznaczanie półilościowe miana antystreptolizyny O (ASL) w surowicy i w osoczu. Zasada testu- immunochemiczna reakcja pomiędzy antystreptolizyną O i streptolizyną O opłaszczoną na cząsteczkach lateksu. Zachodzącą reakcję obserwujemy jako aglutynację cząsteczek lateksu. | op po 100 oznaczeń | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 7

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV | Wczesna detekcja infekcji wirusem HIV, dzięki jednoczesnemu wykrywaniu przeciwciał anty-HIV-1 i -2 oraz antygenu p24 | metoda: chemiluminescencja | op po 100 testów | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | HBs Ag | Wykrywanie antygenu powierzchniowego wirusa WZW typu B –HBsAg (HBV). | metoda: chemiluminescencja | op po 100 testów | 75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Hbs Ag Confirmation | Test potwierdzający dodatni wynik testu HBsAg. | metoda: chemiluminescencja | op po 30 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przeciwciała anty-HBs | Ilościowy test do oznaczania przeciwciał przeciwko antygenowi HBs | metoda: chemiluminescencja | op po 100 testów | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przeciwciała anty-HCV | Jakościowy test do oznaczania przeciwciał anty-HCV w WZW typu C | metoda: chemiluminescencja | op po 100 testów | 55 |  |  |  |  |  |
| 6 | CMV IgG (Cytomegalowirus) | Test ilościowy wykrywający przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii w klasie IgG. Ich obecność świadczy o kontakcie z wirusem CMV. | metoda: chemiluminescencja | op po 100 testów | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | CMV IgM (Cytomegalowirus) | Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii w klasie IgM, pojawiające się w ostrej fazie choroby. | metoda: chemiluminescencja | op po 100 testów | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rub IgM (Różyczka) | Test ilościowy pozwalający na wykrycie pierwotnej infekcji w klasie IgM | metoda: chemiluminescencja | op po 100 testów | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rub IgG (Różyczka) | Test ilościowy wykrywający przeciwciała przeciwko różyczce w klasie IgG. | metoda: chemiluminescencja | op po 100 testów | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Prokalcytonina (PCT) | Test ilościowy do oznaczenia prokalcytoniny | metoda: chemiluminescencja | op po 100 testów | 165 |  |  |  |  |  |
| 11 | Syphilis (kiła) | Test do wykrywania przeciwciał przeciwko krętkowi blademu wywołującemu kiłę | metoda: chemiluminescencja | op po 100 oznaczeń | 8 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności: poz. nr 12: minimum …... miesięcy, pozostałe pozycje: minimum ..…. miesięcy

(poz. nr 12: minimum 12 miesięcy, pozostałe pozycje: minimum 6 miesięcy)

Dzierżawa 1 analizatora immunoserologicznego, wraz z dodatkowym wyposażeniem, na okres 2 lat.

Szczegółowa specyfikacja, wymogi graniczne analizatorów oraz dodatkowego wyposażenia*:

- analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem, fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2015r.;

- zasada   metody- chemiluminescencja

- oznaczane parametry: panel WZW- HBs Ag, test potwierdzenia HBs, anty-HBs;,  cytomegalowirus- CMV IgM, IgG; HIV; PCT, anty- HCV, Syphilis

- analizator pracujący w ciągłym trybie tzw. Random Access

- stała gotowość aparatu do pracy

- możliwość pracy w trybie „cito”

- możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki

- kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów

- możliwość oznaczania próbek pediatrycznych, w małej objętości surowicy do 50µl

- eliminacja przypadkowego zanieczyszczenia próbki w czasie wykonywania oznaczenia – jednorazowe końcówki do pipetowania

- automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora

- wykonawca doliczy wszystkie niezbędne kontrole, kalibracje i materiały zużywalne potrzebne do pracy analizatora

- gwarancja na analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem, przez cały okres trwania umowy;

- całodobowa gotowość do przyjęcia zgłoszenia o awarii sprzętu, przyjazd serwisu i wdrożenie naprawy do 24 godzin od zgłoszenia awarii;

- czas skutecznej naprawy do 72 godzin. W przypadku przedłużającej się skutecznej naprawy powyżej 72 godzin, wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze;

- bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu na dzierżawiony sprzęt – wg zaleceń producenta, minimum raz w roku;

- instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki odczynników w języku polskim;

- wraz z analizatorem należy dostarczyć: zestaw komputerowy, w którego skład wchodzą: komputer z nagrywarką DVD, z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem antywirusowym i pakietem biurowym w języku polskim, monitorem o przekątnej min. 17 cali i drukarką, zapewniające współpracę i dwustronną komunikację z analizatorami, zasilacze UPS do analizatora i zestawu komputerowego, a także stacja uzdatniania wody i witryna chłodnicza;

- podłączenie analizatorów wraz z komputerami do sieci komputerowej szpitala i skonfigurowanie ich z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Centrum firmy Marcel, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego aparatu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 24 m-cy dzierżawy | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 24 m-cy dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator immunoserologiczny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Zasilacze UPS ** |  | min. 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Stacja uzdatniania wody |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Witryna chłodnicza |  | 1 szt. |  |  |  |  |

* Rozpatrywane będą tylko te oferty, które spełniają wszystkie punkty warunków granicznych

** Zamawiający wymaga dostarczenia takiej ilości zasilaczy UPS, aby zapewnić podłączenie analizatora oraz wszystkich urządzeń zestawu komputerowego

Łączna wartość netto Pakietu nr 7 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Łączna wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 8

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CerTest H. pylori Card | Szybki test kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału | Immunochromatograficzny 1 stopniowy test kasetkowy z dodatnią kontrolą do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale. Próbka reaguje z barwnym koniugatem (monoklonalne przeciwciało skierowane przeciw H. pylori z cząsteczkami barwnego lateksu) na teście. Powstaje kompleks immunologiczny tworzący czerwoną linię testową dającą wynik dodatni. Mieszanina wędruje dalej, wiąże kontrolny koniugat, tworząc zieloną linię kontrolną. Czułość testu- 94%, swoistość- 99%. | op po 20 testów | 75 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ascaris lumbricoides IgG- ELISA | Test immunoenzymatyczny do oznaczania jakościowego przeciwciał w klasie IgG przeciwko gliście ludzkiej w surowicy krwi | Powierzchnie studzienki opłaszczone są swoistymi antygenami Ascaris lumbricoides, dodajemy do tego rozcieńczoną badaną surowicę. Intensywność zabarwienia w próbce mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm. | op po 96 oznaczeń | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Griadia lamblia IgA- ELISA | Test immunoenzymatyczny do ilościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgA przeciwko Giardia lamblia w surowicy i osoczu | Powierzchnie studzienek są opłaszczone antygenem Giardia lamblia, dodaje się do nich surowicę/osocze. Po inkubacji i 1- krotnym płukaniu dodajemy przeciwciała anty-hIgA Giardia lamblia. Substratem, dzięki któremu zachodzi reakcja barwna jest tetrametylobenzydyna (TMB).Intensywność zabarwienia, które jest proporcjonalne do stężenia specyficznych przeciwciał IgA skierowanych przeciwko Giardia lamblia w próbce, mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm | op po 96 testów | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Giardia lamblia IgG- ELISA | Test immunoenzymatyczny do ilościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgG przeciwko Giardia lamblia w surowicy i osoczu | Powierzchnie studzienek są opłaszczone antygenem Giardia lamblia, dodaje się do nich surowicę/osocze. Po inkubacji i 1- krotnym płukaniu dodajemy przeciwciała anty-hIgG Giardia lamblia. Substratem, dzięki któremu zachodzi reakcja barwna jest tetrametylobenzydyna (TMB).Intensywność zabarwienia, które jest proporcjonalne do stężenia specyficznych przeciwciał IgG skierowanych przeciwko Giardia lamblia w próbce, mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm | op po 96 testów | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Echinococcus IgG- ELISA | Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgG przeciwko tasiemcom z rodzaju Echinococcus w surowicy i osoczu cytrynianowym | Powierzchnie studzienek są opłaszczone antygenem Echinococcus, dodaje się do nich surowicę/osocze. Po inkubacji i 2- krotnym płukaniu dodajemy koniugat anty-IgG Echinococcus. Substratem, dzięki któremu zachodzi reakcja barwna jest tetrametylobenzydyna (TMB).Intensywność zabarwienia, które jest proporcjonalne do stężenia specyficznych przeciwciał IgG skierowanych przeciwko Echinococcus w próbce, mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm. Test z dwoma etapami płukania, czas inkubacji 3x po 15 minut. Czułość i swoistość testu- 100%. | op po 96 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Toxocara IgG ELISA | Test immunoenzymatyczny do półilościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgG przeciwko gliście T. canis w surowicy | Powierzchnie studzienek są opłaszczone antygenem T. canis, dodaje się do nich surowicę. Po inkubacji i 2- krotnym płukaniu dodajemy koniugat. Substratem, dzięki któremu zachodzi reakcja barwna jest tetrametylobenzydyna (TMB).Intensywność zabarwienia, które jest proporcjonalne do stężenia specyficznych przeciwciał IgG skierowanych przeciwko Toxocara w próbce, mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm. Test z dwoma etapami płukania, czas inkubacji 3x po 15 minut. Czułość 100%, swoistość 98%. | op po 96 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | H. pylori IgA ELISA | Test immunoenzymatyczny do ilościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgA przeciwko H. pylori w surowicy | Powierzchnie studzienek są opłaszczone antygenem H. pylori, dodaje się do nich surowicę. Po inkubacji i 2- krotnym płukaniu dodajemy koniugat anty-IgA H. pylori. Substratem, dzięki któremu zachodzi reakcja barwna jest tetrametylobenzydyna (TMB).Intensywność zabarwienia, które jest proporcjonalne do stężenia specyficznych przeciwciał IgA skierowanych przeciwko H. pylori w próbce, mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm. Test z dwoma etapami płukania, czas inkubacji 3x po 30 minut. Czułość 94%, swoistość testu- 93%. | op po 96 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 9

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOXO IgM | testy z wykorzystaniem techniki ELFA | Półilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii w klasie IgM. | op po 60 testów | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | TOXO IgG | testy z wykorzystaniem techniki ELFA | Ilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii w klasie IgG. | op po 60 testów | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lyme IgG (B.burgdorferi) | testy z wykorzystaniem techniki ELFA | Ilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi w klasie IgG w surowicy | op po 60 testów | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lyme IgM (B.burgdorferi | testy z wykorzystaniem techniki ELFA | Ilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi w klasie IgM, w surowicy | op po 60 testów | 34 |  |  |  |  |  |
| 5 | Helicobacter pylori | testy z wykorzystaniem techniki ELFA | Test jakościowy wykrywający przeciwciała w klasie IgG przeciwko H. pylori w ludzkiej surowicy | op po 30 testów | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | EBNA IgG (Mononukleoza) | testy z wykorzystaniem techniki ELFA | Test jakościowy wykrywający przeciwciała przeciwko wirusowi Epsteina-Barra w klasie IgG w ludzkiej surowicy | op po 30 testów | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | EBV VCA/EA IgG | testy z wykorzystaniem techniki ELFA | Test jakościowy wykrywający przeciwciała przeciwko wirusowi EBV w klasie IgG w ludzkiej surowicy | op po 30 testów | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | EBV VCA IgM | testy z wykorzystaniem techniki ELFA | Test jakościowy wykrywający przeciwciała przeciwko wirusowi EBV w klasie IgM w ludzkiej surowicy | op po 30 testów | 65 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 6 miesięcy)

Dzierżawa 1 analizatora immunoserologicznego, wraz z dodatkowym wyposażeniem, na okres 2 lat.

Szczegółowa specyfikacja, wymogi graniczne analizatorów oraz dodatkowego wyposażenia*:

- analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem, fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2015r.;

- zasada metody- enzymoimmunofluorescencja

- oznaczane parametry: toksoplazmoza- TOXO IgM, IgG, Borelioza- IgM, IgG; H.pylori, mononukleoza (EBV VCAIgM, VCAIgG, ENBAIgG),

- możliwość wykonywania różnoimiennych testów w tym samym czasie

- stała gotowość aparatu do pracy

- możliwość pracy w trybie cito

- możliwość pojedynczych oznaczeń bez zwiększania kosztów (kalibracji i kontroli)

- zestaw odczynnikowy powinien zawierać kontrole i kalibratory

- eliminacja przypadkowego zanieczyszczenia próbki w czasie wykonywania oznaczenia

- krzywa kalibracyjna w postaci barkodu

- akcesoria wymienne do aparatu do w/w ilości badań

- wymienić części zużywalne i częstotliwość ich wymiany

- wymienić koszty eksploatacji aparatu (wężyki, płyny, inne - podać)

- gwarancja na analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem, przez cały okres trwania umowy;

- całodobowa gotowość do przyjęcia zgłoszenia o awarii sprzętu, przyjazd serwisu i wdrożenie naprawy do 24 godzin od zgłoszenia awarii;

- czas skutecznej naprawy do 72 godzin. W przypadku przedłużającej się skutecznej naprawy powyżej 72 godzin, wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze;

- bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu na dzierżawiony sprzęt – wg zaleceń producenta, minimum raz w roku;

- instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki odczynników w języku polskim;

- wraz z analizatorem należy dostarczyć: zestaw komputerowy, w którego skład wchodzą: komputer z nagrywarką DVD, z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem antywirusowym i pakietem biurowym w języku polskim, monitorem o przekątnej min. 17 cali i drukarką, zapewniające współpracę i dwustronną komunikację z analizatorami, zasilacze UPS do analizatora i zestawu komputerowego;

- podłączenie analizatorów wraz z komputerami do sieci komputerowej szpitala i skonfigurowanie ich z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Centrum firmy Marcel, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego aparatu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 24 m-cy dzierżawy | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 24 m-cy dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator immunoserologiczny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Zasilacze UPS ** |  | min. 1 szt. |  |  |  |  |

* Rozpatrywane będą tylko te oferty, które spełniają wszystkie punkty warunków granicznych

** Zamawiający wymaga dostarczenia takiej ilości zasilaczy UPS, aby zapewnić podłączenie analizatora oraz wszystkich urządzeń zestawu komputerowego

Łączna wartość netto Pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Łączna wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 10

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hHb cassette tests | Szybki test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale (bez zachowania diety) | Immunochromatograficzny 1 stopniowy test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale. Ludzka hemoglobina reaguje z koniugatem składającym się ze złocistych koloidalnych cząstek opłaszczonych monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko ludzkiej hemoglobinie. Powstaje kompleks immunologiczny wychwytywany przez drugie przeciwciało skierowane przeciwko hemoglobinie i tworzy różową linie testową dając wynik dodatni. Czułość testu 10 ngHB/ml | op po 25 testów | 36 |  |  |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Wartość netto Pakietu nr 10 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 11

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giardia/ Cryptosporydioum Chek | Monoklonalny test ELISA do jakościowego wykrywania antygenów Giardia lamblia i Cryptosporydium w próbkach kału | Powierzchnie studzienki opłaszczone są przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko antygenom powierzchniowym Giardia lamblia i antygenom oocysty Cryptosprydium, dodajemy do tego rozcieńczone próbki kału. Intensywność zabarwienia, które jest proporcjonalne do ilości antygenu w próbce mierzy się spektrofotometrycznie przy dług. fali 450 nm. Test z dwoma etapami płukania. Czułość 97,6%, swoistość 100%. | op po 96 oznaczeń | 16 |  |  |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Wartość netto Pakietu nr 11 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 12

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Celiaklia IgA i Celiaklia IgG (Polycheck) | Test immunoenzymatyczny do ilościowego pomiaru stężenia przeciwciał w klasach IgA i IgG przeciwko czynnikowi wywołującemu chorobę trzewną (deaminowany peptyd gliadyny DGP) i autoprzeciwciał przeciwko transglutaminaznie tkankowej (tTG) | Test ilościowy, 5 kontroli pozytywnych i 1 kontrola negatywna na każdym teście (ludzkie przeciwciała IgA lub IgG), 5-cio punktowa indywidualna krzywa kalibracyjna wykonywana w czasie rzeczywistym na każdym teście, zastosowane przeciwciała monoklonalne, dolna granica wykrywalności testu 0,15 kU/L. Czułość testu 98%, swoistość 100%. | op po 24 testy | 4 |  |  |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 12 miesięcy)

Wartość netto Pakietu nr 12 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................. 
Wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

PAKIET NR 13

| L.p. | Nazwa odczynnika | Cechy i dane techniczne | Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki do pipet automatycznych |  | Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl, żółte, typ Gilson (z dłuższym kołnierzem), 1000 szt./op. | op po 1 000 szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet automatycznych |  | Końcówki o pojemności do 1000 l, niebieskie, typ Eppendorf; 1000 szt./op. | op po 1 000 szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet automatycznych |  | Końcówki o pojemności do 5000 l, bezbarwne, typ Eppendorf; 250 szt./op. | op po 250 szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikrokońcówki do pipet automatycznych |  | Końcówki o pojemności do 0,1- 10 µl, bezbarwne | op po 1 000 szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki polistyrenowe (PS) o poj. 11 ml, |  | Probówki polistyrenowe o poj. 11 ml, wymiary: 16 x 100 mm, okrągłodenne, z kołnierzem, znaczniki 0.5; 1.0; 2.5; 5, 10 ml, 200 szt./op. | op po 200 szt | 180 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki plastikowe z PS o poj. 20 ml | Poj. 20 ml | Długie, okrągłodenne , średnica 16 mm, długość 150 mm, 1 op.- 1000 szt | op po 1000 szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki polistyrenowe (PS) o poj. 5ml |  | Probówki polistyrenowe (PS) o poj. 5ml, 12x75 mm, okrągłodenne | op po 1 000 szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki z 10 komorami do analizy moczu z PMMA |  | Kamery z PMMA do analizy osadu moczu, 10-komorowe, z siatką typu „pentasquare”; 100 szt/op. | op po 100 szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe |  | Szkiełka podstawowe, krawędzie cięte; gładkie, wymiary: 76 x 26 x 1 mm, 50 szt./op. | op po 50 szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemniki na końcówki o poj. 200 µl |  | Autoklawowalny pojemnik na 96 sztuk końcówek o pojemności 200 µl | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik na końcówki o pojemności 1000 µl |  | Autoklawowalny pojemnik na 96 sztuk końcówek o pojemności 1000 µl | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik na końcówki o pojemności 5 ml |  | Autoklawowalny pojemnik na 50 sztuk końcówek o pojemności 5 ml | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pisaki do opisywania probówek |  | Pisaki laboratoryjne typu: „SHARPIE fine point”, 0,7 mm, czarne, standardowe, wodoodporne. Do pisania na szkle i tworzywach sztucznych | szt | 96 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pisaki do opisywania probówek |  | Pisaki laboratoryjne typu: „SHARPIE” 0,5 mm extra fine, czarny; wodoodporny. Do pisania na szkle i tworzywach sztucznych | szt | 96 |  |  |  |  |  |
| 15 | Pojemniki na kał |  | Pojemniki o pojemności 40-60 ml , z zakrętką i łopatką | op po 100 szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Pipety Pasteura długość 230 mm |  | Jednorazowe, plastikowe, niesterylne, bez podziałki, długość 230 mm, 1 op.-500 szt | op po 500 szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pipety Pasteura długość 145 mm |  | Jednorazowe, plastikowe, niesterylne z podziałką, długość 145 mm, 1 op. -500 szt | op po 500 szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Bagietki z PP |  | Bagietki laboratoryjne z polipropylenu średnica 5 mm, długość 125 mm, 1 op.-100 szt | op po 100 szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowe bagietki drewniane |  | Drewniane proste ,długość 200 mm, średnica 5 mm, 1 op.- 100 szt | op po 100 szt | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności: minimum ..…. miesięcy (minimum 24 miesięcy)

Łączna wartość netto Pakietu nr 13 wynosi:................................................... zł, słownie złotych: ............................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych: ............................................................................................

................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele

Wykonawcy