Białystok, dnia 05.03.2018 r.

ZP/III/18/278

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (sprawa nr 18/2018).

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Załącznik nr 1.1 -1.4 do SIWZ, arkusz parametrów granicznych:

Pakiet nr 1 (Holter EKG – 5 szt.)

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej klasy system, o parametrach zawartych poniżej?

Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018.

Automatyczna retrospektywna analiza arytmii

Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii

Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej edycji i walidacji wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie artefaktów.

Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej – w trybie AAI, VDD, DDD, VVI, VDD, BiV – CRT i CRT-D)

Prezentacja znaczników wykrytego impulsu stymulatora serca w każdym trybie widoku EKG oraz informacją o rodzaju wykrytego impulsu stymulacji (przedsionkowy, komorowy), także w przypadku arytmii (np. częstoskurcz stymulatorowy)

Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii

Szablony dla pobudzeni Normalnych / SVE/ VE/ Rozrusznika serca/ Artefaktów/ Wątpliwych zdarzeń

Automatyczna detekcja migotania przedsionków

Możliwość ręcznej edycji epizodów migotania - oznaczenia migotania przedsionków poprzez wstawianie znacznika początku a następnie końca napadu bezpośrednio w widoku informacji o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie

Minimum 40 histogramy dla przedziałów RR / RR / HR

Szybkie określenie stanu pacjenta – wykres RR dla automatycznej analizy AF

Analiza fali T (TWA)

Analiza turbulencji rytmu serca (HRT)

Analiza QT, QTc i QTd

Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa

Analiza późnych potencjałów komorowych (VLP)

Analiza bezdechu sennego (SAP)

Wektokardiografia (VCG)

Diagram wektora czasu (TVCG)

Funkcja „idź do” konkretnego odcinka czasu badania

Lista zdarzeń HR ( Tachykardia / Bradykardia), ST ( obniżenia / podwyższenia ), VE, SVE, AF, zdarzeń pauzy, zdarzeń znaczników oraz zdarzeń użytkownika

Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefaktów i ich usuwanie z analizy

Możliwość korekcji markerów pomiarowych punktów Q i J

Tworzenie raportów w oparciu o szablony

Podgląd raportu przed wydrukiem

Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym analizatora oraz zewnętrznych nośnikach pamięci

Możliwość zapisu wyników badania i jego analizy w systemie GDT oraz HL7

Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim

Rejestrator Holterowski – 3 kanałowy – 1 sztuka

Wymiary rejestratora 95x60x20 mm

Masa rejestratora z baterią 85g

Sprzęt fabrycznie nowy.

Rozdzielczość LCD 128*64

Czas zapisu 3 kanałów 7 dni

Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów połączeniowych

Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla dowolnego trybu pracy

Minimum 48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze AAA

Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły bez kompresji 48 godzin

Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności 32 GB

Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym

Aktywny filtr zakłóceń

Przycisk zdarzeń pacjenta

Wykrywanie impulsów stymulatora 0,1 ms

Częstotliwość próbkowanie 10000 Hz

CMMR 90dB

Sygnalizacja stanu baterii

Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania

Rejestrator Holterowski – 3/12 kanałowy – 1 sztuka

Wymiary rejestratora 95x60x20 mm

Masa rejestratora z baterią 85g

Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018.

Rozdzielczość LCD min. 128*64

Czas zapisu 3 kanałów 7 dni

Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla dowolnego trybu pracy

Minimum 48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze AAA

Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły bez kompresji 48 godzin

Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności 32 GB

Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym

Aktywny filtr zakłóceń

Przycisk zdarzeń pacjenta

Wykrywanie impulsów stymulatora od 0,1 ms

Częstotliwość próbkowanie 10000 Hz

CMMR 90dB

Sygnalizacja stanu baterii

Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ.

Pakiet nr 2 (Holter RR – 3 szt.)

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej klasy system, o parametrach zawartych poniżej?

Metoda oscylacyjna, deflacja liniowa

Zakres pomiarowy Skurczowe ciśnienie krwi: 60 ~ 280mmHg

Zakres pomiarowy Rozkurczowe ciśnienie krwi: 30 ~ 195mmHg

Tętno: 30 ~ 200bpm

Dokładność pomiaru ciśnienie: ± 3mmHg

Dokładność pomiaru tętno: ± 5%

Maksymalne ciśnienie mankietu: 300mmHg

Maksymalny okres pomiaru: 180s

Interwały pomiarowe 5, 10, 15, 20, 30, 60 lub 120 minut

Min zapamiętanych pomiarów 400

Wymiar 113 x 75 x 26 mm

Max waga 168g (bez baterii)

Temperatura pracy 5 ~ 40 ° C

Wilgotność robocza ≤80% RH (bez kondensacji)

Typ Baterii 2 baterie AA alkaliczne lub akumulatory Ni-MH

Inteligentna technologia analizy spadków i wzrostów ciśnienia

Podwójny procesor do równoległego monitorowania

Transfer danych przez USB/Bluetooth

Funkcja automatycznej interpretacji

Automatyczna funkcja rozpoznawania stanu pacjenta: Bezczynność / Arytmia / Artefakt

Metoda pomiaru: Oscylometryczna z liniowym spadkiem

Klasa ochronna IP 22

Właściwości oprogramowania

Ciśnienie krwi (SBP/DBP/MBP)

Wskaźnik spadku nocnego (NNR)

Poranny wzrost

Obciążenie BP

Standardowe odchylenia (STDEV)

Współczynnik zmienności (CV)

Stan pacjenta: Bezczynność / Arytmia / Artefakt

Indeks sztywności tętnic (AASI)

Rytm dobowy

Automatyczna interpretacja

Analiza wyników zawarte STDEV, CV, porannego BP, obciążenia BP, nocnego wskaźnika spadku.

Wydruk raportu są zapisywane do formatu PDF

Możliwość monitorowania ruchu pacjenta, w tym ruchy statyczne (nieruchome), arytmie, ruchy lekkie / średnie / intensywne

Automatyczna interpretacja wartości ciśnienia krwi, nadciśnienie białego fartucha, zamaskowane nadciśnienie, cykl dobowy, AASI (indeks sztywności ambulatoryjnej tętnicy).

Samoregulacyjna deflacji i technologia inflacji zapewniają pacjentom maksimum komfortu

Tryby pomiaru: tryb ustalony w czasie, tryb automatyczny, tryb uśpienia, tryb zdefiniowany przez użytkownika

Parametr CV ciśnienia krwi (współczynnik zmienności), nocne tempo opadania ciśnienia krwi, ciśnienie krwi, poranny wzrost ciśnienia krwi (MBPS)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3 (Aparat EKG – 1 szt.)

- W związku dostawą aparatu EKG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu EKG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje iż, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Załącznika nr 5 w taki sposób, że dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 5 zastępuje się dokumentem: „Załącznik nr 5 do SIWZ poprawiony na dzień 05.03.2018 r.”. Wskazany dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

- 08.03.2018 r. do godz. 10.00 - składanie ofert

- 08.03.2018 r. godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki do pisma:

„Załącznik nr 5 do SIWZ poprawiony na dzień 05.03.2018 r.”